##### Введение

Проект «Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан» выполнен по заказу Администрации СП Красноярский сельсовет МР Стерлитамакский район  Республики Башкортостан в соответствии с техническим заданием.

Основание для выполнения работ:

-Градостроительный Кодекс Российской Федерации

-Федеральный закон РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г

-Постановление Администрации СП Красноярский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ №43 от 15.04.2021г «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения  Красноярский сельсовет муниципального района  Стерлитамакский район РБ»

Цель работы

Проект генерального плана – градостроительная документация территориального планирования, определяющая стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории сельского поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Задачи работы

В целях устойчивого развития населенных пунктов выполнить:

градостроительную документацию стадии «Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан» и определить средства и направление территориального развития населенных пунктов, установить границы земель различного назначения и использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием в соответствии с действующим законодательством.

Нормативные правовые акты и документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ.

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в РФ»;

-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Приказ Госкомитета РБ по строительству и архитектуре от 01.08.2016 г. N 211 «Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан»;

- Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. № 341-з «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан»;

- Постановления Госстроя РФ от 27.02.2003 г. №27 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Утвержденная градостроительная документация

- Схема территориального планирования Республики Башкортостан (ОАО ПИ «Башкиргражданпроект»).

- Схема территориального планирования муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан (ОАО ПИ «Башкиргражданпроект»).

- Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан (ООО «Квадрат»).

- Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Красноярский сельсовет Стерлитамакского района Республики Башкортостан.

- Местные нормативы градостроительного проектирования.

- Утвержденные проекты планировки и межевания.

##### Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Администрация  сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2018 году разработала и приняла документ «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018- 2035 годы» Постановление №85 от 15.11.2018г. Ожидаемые результаты при реализации программы – это сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

Администрация  Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2019 году разработала и приняла документ «Комплексная схема организации дорожного движения муниципального района Стерлитамакский на 2019-2021 гг».

Администрация  сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2017 году разработала и приняла документ «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2017 – 2034».

Совет сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района  Стерлитамакский район РБ в 2015 году разработал и принял документ «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  села Новый Краснояр  муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2015 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года», утвержденной решением совета СП Красноярский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ №66/504 от 14 июля 2015г.

В основу формирования стратегии заложены принципы: конкретности (конкретное видение результатов в долгосрочной перспективе); измеримости (использование количественных и качественных показателей, критериев и методов оценки); достижимости (определение целей с учетом ресурсных ограничений); релевантности (значимости и актуальности целей для развития территории); ограниченности во времени (установление конкретных сроков реализации).

Расчетный срок реализации Генерального плана – 2040 год.

##### Глава I. Размещение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории

##### 1.1. Положение сельсовета в системе расселения. Современное использование территории

Красноярский  сельсовет  находится  на  восточной  окраине Стерлитамакского района. Территория сельского поселения с запада ограничена землями поселений Рощинского и Казадаевского сельсоветов, с севера - ограничена землями Подлесненского сельсовета, на северо-востоке– с Куганакским сельсоветом, с востока – ограничена  территорией Алатанинского сельсовета, с юга – граничит с границей г. Стерлитамак.  Центр сельского поселения – село Новый Краснояр находится в 16 километрах от районного центра г. Стерлитамак. В состав сельского поселения на 2021

год входят 7 населенных пунктов:

с. Новый Краснояр

с. Танеевка

д. Катениновский

с. Косяковка

д. Черкассы

д. Михайловка

д. Чувашский Куганак

Площадь сельского поселения – 7587,86 га.

Большое влияние на территорию сельского поселения оказывают крупные промышленные предприятия I класса опасности городского округа г Стерлитамака.

Проектируемый сельсовет пересекает автомобильная дорога  межмуниципального значения Стерлитамак -  Красноусольский, которая обеспечивают связь поселения с административным центром Стерлитамакского района городом Стерлитамак и далее с населенными пунктами Республики Башкортостан. По территории сельского поселения проходит  железная дорога Уфа-Стерлитамак-Оренбург .

##### 1.2. Существующая застройка

##### 1.2.1. Жилая застройка

Таблица №1.1

| № | Наименование населенного пункта | Количество квартир и инд. Жилых домов, в том числе/ блокиров/ МКД. | Общая площадь, в том блокиров, МКД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новый Краснояр | 228/28/1 | 20819,6 |
| 2 | д. Катениновский | 72/0/0 | 4576,1 |
| 3 | с. Косяковка | 271/15/0 | 18848,1 |
| 4 | д. Михайловка | 71/0/0 | 2823,7 |
| 5 | с. Танеевка | 91/0/0 | 6587,1 |
| 6 | д. Черкассы | 17/0/0 | 742,1 |
| 7 | д. Чувашский Куганак | 105/14/0 | 6065,7 |
|  | итого | 855/57/1 | 60462,4 |

Жилая застройка представлена в основном жилыми домами усадебного типа с участками, небольшой фонд блокированных жилых домов имеется в селах Новый Краснояр и Косяковка.

Инженерное оборудование неполное. Часть сетей в связи, со значительным износом не действует. Необходима реконструкция существующих и строительство новых головных инженерных сооружений

##### 1.2.2. Общественная застройка

##### Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания

Таблица №1.2

| № | Наименование объекта | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | с.Новый Краснояр |
| 1 | Администрация сельского поселения Красноярский сельсовет | 4 раб.мест |
| 2 | Сельский дом культуры с библиотекой | 250 мест |
|  | - почта России | 1 опер. касса |
|  | - библиотека | 8,563 тыс. томов книг |
| 3 | Филиал с. Новый Краснояр МБОУ СОШ с. Большой Куганак | 53 учащихся |
| 4 | Здание Торгового центра: |  |
|  | - магазин бывшего Стерлитамакского райпо | 97,3 м 2 торг.площ. (не действующий) |
|  | - магазин «Диана» | 1 опер. касса 34 м2 торг. площ. |
|  | - магазин «Изобилие» | 1 опер. касса 20 м2 торг. площ. |
|  | - кондитерский цех | 4 раб. мест |
| 5 | ФАП | 2 раб. мест |
| 6 | МБОУ детский сад с. Новый Красноя | 20 мест, 7 раб. мест (в т.ч. 3 - аутсортера) |
| 7 | Магазин «Руслан» | 1 опер. касса, 80 м2 торг. площ. |
|  | д. Чувашский Куганак |  |
| 8 | ФАП | 2 раб. мест |
| 9 | Сельский клуб | (не действующий) 50 мест |
|  | с. Танеевка |  |
| 10 | Магазин | 18,7 м 2 торг.площ. 1 раб. место |
|  | с. Косяковка |  |
| 11 | МБОУ детский сад с. Косяковка | 20 мест, 7 раб. мест (в т.ч. 3 - аутсортера) |
| 12 | Филиал с. Косяковка МБОУ СОШ с. Большой Куганак | 71 место, 9 учителей, 6 техработников |
| 13 | Библиотека | 10826 томов книг |
| 14 | ФАП | 2 раб. мест |
| 15 | ООО «Олимп»- магазин | 42,2 м 2 торг.площ,2 раб. места |
| 16 | Магазин «Перекресток» | 40 м 2 торг.площ,3 раб. места |
| 17 | ООО «Булат»- магазин | 20м 2 торг.площ 3 раб. места |

##### Существующий уровень обслуживания населения объектами культурно-бытового назначения

Таблица №1.3

| №№ | Наименование | Ед.изм. | Общее количество | Норматив на 1000 жит. | Факт на 1000 жит. | % обслу-живания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 40 | 55 | 88,22 | 45,45 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Учащихся | 124 | 144 | 230,97 | 53,91 |
| 3 | Больницы | Коек | - | 13,5 | - | - |
| 4 | Поликлиники (амбулатории) | Пос/см | 75 | 35 | 56,14 | 133,9 |
| 5 | Магазины | м2 торг.пл. | 352,2 | 300 | 481,2 | 73,19 |
| 6 | Предприятия общественного питания | Посад.мест | 10 | 40 | - | 45 |
| 7 | Учреждения культуры | Мест | 300 | 25 | 40 | 750 |
| 8 | Библиотеки | Тыс.томов | 19,389 | 4 | - | - |
| 9 | Спортивные залы(при школах) | м2 площ. пола | 216 | 70-80 | 128 | 168,75 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 1 | 9 | 14,4 | 7,14 |

Таким образом, наблюдается значительный недостаток учреждений образования, недостаточный уровень обслуживания предприятиями здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания.

##### 1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

Производственные, коммунально-складские предприятия размещены как в границах населенных пунктов, так и на межселенной территории.

##### Перечень существующих производственных и коммунальных территорий и объектов

Таблица № 1.4

| Номер на карте ГД-2 | Наименование | Местонахождение | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3,4,5,10 | Сельскохозяйственное производство |  |  |
| 2 | Предприятие по изготовлению металло-деревянных изделий, мебели |  |  |
| 6,7,17 | Склады |  | 5/50 |
| 8 | Предприятие коммунального назначения |  |  |
| 9 | Хранение и переработка сельхозпродукции |  |  |
| 11,12 | Насосная станция для оросительной системы "Спартак" | с. Новый Краснояр | 4/100м |
| 13 | Пилорама |  |  |
| 14,19,20 | Сельхозпредприятия ( недействующие) |  |  |
| 15 | ООО «Глав дорстрой», малые предприятия |  | 3/300м, 5/50м |
| 16 | Животноводческое предприятие до 100 голов |  | 4/100м |
| 18 | Животноводческое предприятие совхоза Рощинский ( недействующее), реконструкция до 100 голов |  | 4/100м |
| 21 | Электроподстанция110/10 кВ |  |  |
| 22 | Производственная площадка магистральных трубопроводдов |  |  |
| 23 | Диспетчерская |  |  |
| 24,25 | Объекты трубопроводного транспорта |  |  |
| 26 | Южный флаг Куганакского месторождения кирпичных суглинков, лицензия УФА 03368 ТЭ ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» | Скверная часть СП | 4/100м |
| 27 | Месторождение ПГС Светлое, лицензия УФА 03911 ТЭ, ООО «АМР-МСК» | Северо-восточная часть СП | 4/100м |
| 28 | Катениновское -2 месторождения ПГС | Северо-западнее от д. Катениновский | 4/100(50) |
| 29 | Красноярское месторождение Месторождение песка и ПГС, западная часть, лицензия УФА 02768 ТЭ, ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» | Западная часть СП | 4/100м |
| 30 | Месторождение ПГС собственных нужд |  | 4/100м |
| 31 | Михайловское месторождение керамзитовых глин | Южнее д. Михайловка | 4/100м |
| 32 | Месторождение ПГС, Шахтауская излучина | Южная часть СП | 4/100м |
| 35 | Полигон промотходов | закрытое, рекультивация территории | 1/1000 |
| 36 | Скотомогильник |  | 1/1000 |

##### 1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии

На территории СП Красноярский сельсовет расположены памятники истории, архитектуры и археологии.

Из перечня объектов культурного наследия (зданий, сооружений и др.) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, расположенных на территории Республики Башкортостан,  включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, допускается вероятность расположения объекта:

| Nп/п | Наименование выявленного объектакультурного наследия | Местонахождениевыявленного объекта (адрес объекта/описание местонахождения) | Сведения об историко- культурной ценности объекта | Иные сведения и документы об объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Красноярское Селище (Баланбаш-1, стоянка) | Стерлитамакский район, Красноярский с/с, Вблизи д. Красный Яр, у п. Кузьминского, на мысу Баланбаш, в 1,5-2 км от ж.-д. трассы | Памятник археологии эпохи бронзы | АКБ № 1298 |

Из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан от 7 апреля 2017 г. N 20

| Nп/п | Наименование выявленного объектакультурного наследия | Местонахождениевыявленного объекта (адрес объекта/описание местонахождения) | Сведения об историко- культурной ценности объекта | Иные сведения и документы об объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куганакское правобережное селище | Стерлитамакский район, Красноярский с/с. На правом берегу р. Куганак, в 0,8 км ЮЗ-ее домиков лесопитомника, в 0,8 км восточнее д. Ведерниковский | ЭБ | АКБ № 1281 |

Среди перечисленных объектов культурного наследия выявленные памятники с момента обнаружения не осматривались, в связи с этим их точное позиционирование на запрашиваемой территории не представляется возможным. Географические координаты границ территорий данных объектов и данные об их техническом состоянии отсутствуют. В дальнейшем планируется провести инвентаризацию выявленных объектов культурного наследия.

Проектом рекомендуется до начала строительства провести археологические исследования по установлению границ территории объекта культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, обратиться в ГУОН при МК и НП РБ.

##### 1.4. Транспорт и дороги

##### Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является одной из основных составляющих транспортной системы Стерлитамакского района. Цель развития сети автомобильных дорог – приведение ее до уровня соответствия потребностям экономики и населения района. Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах в границах сельского поселения.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей; доведение технических характеристик дорог и мостовых сооружений до нормативных параметров в соответствии с их проектными категориями.

Для прохождения грузового и транзитного видов транспорта при проектировании сети автомобильных дорог предусмотрено строительство объездных дорог вокруг крупных населенных пунктов.

Учитывая техническое состояние мостовых переходов, проектом предлагаются реконструкция искусственных сооружений, находящихся сегодня в неудовлетворительном состоянии, и строительство новых мостов через водные препятствия при трассировке новых участков автомобильных дорог.

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на всех дорогах подъездах, к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

Схема автомобильных дорог территории сельского поселения разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

##### Автомобильные дороги

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог:

1. Автодорога  межмуниципального значения Стерлитамак - Красноусольский  связывающая районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики.  Протяженность автодорог 6,1 км, из них 6,1 км с твердым покрытием.

2. Автодороги местного значения связывающие  населенные пункты между собой,  с  автодорогами межмуниципального значения:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

Транспортный каркас района не претерпит значительных изменений.

На конец расчетного срока потребуется реконструкция всех мостовых сооружений.

Разработанная проектом схема единой транспортной сети устойчивого функционирования обеспечивает:

- межрайонные и внутрирайонные перевозки во время чрезвычайных ситуаций;

- межгрупповые и внутригрупповые поездки населения к местам приложения труда, центрам межселенного бытового и медицинского обслуживания;

- необходимое развитие транспортных связей устойчивого функционирования на более далекую перспективу.

Основными направлениями в развитии инфраструктуры сети дорог и автомобильного транспорта являются:

- модернизация и развитие подходов к населенным пунктам и сооружение их обходов;

- развитие сети местных автодорог для обеспечения связей населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решение социальных проблем сельского населения;

- ликвидация грунтовых разрывов на районной дорожной сети;

- совершенствование структуры парка автотранспортных средств, повышение безопасности движения и обеспечение природоохранных требований.

##### 1.5 Территории специального назначения

Из территорий специального назначения на проектируемой территории имеются сельские кладбища.

Общая площадь территорий кладбищ в границах проектирования составляет

4,1 га.

| Наименование (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра города | от ближайшей жилой застройки |  |
| Кладбище с. Новый Краснояр расширение | Вдоль автодороги Стерлитамак - Красноусольский | 15 км. | 400 м | 5500 м2 |
| Кладбище с. Новый Краснояр расширение | С. Новый Краснояр, ул. Новая 1 а | 18 км | 50 м. | 5600 м2 |
| Кладбище с. Танеевка | С. Танеевка, Центральная д. 1 б | 13 км. | 50 м | 4600 м2 |
| Кладбище с. Косяковка расширение | С. Косяковка, ул. Октябрьская, д. 32 | 10 км. | 50 м | 5600 м2 |
| Кладбище д. Чувашский Куганак расширение | 300 м юго- восточней д. Чувашский Куганак | 18 км. | 100 м | 6200 м2 |
| Кладбище д. Катениновский | 2500 м юго-западней д. Катениновский | 22 км | 3 км. | 4000 м2 |
| Кладбище д. Михаиловка | 300 м северо- восточней д. Михайловка | 13 км | 500 м. | 4000 м2 |
| Кладбище с. Косяковка (новое) 02:44:111101:149 | 680 метров северо-восточнее с. Косяковка | 12 км. | 850 м. | 9805 м2 |

На территории сельского поселения располагается действующая биотермическая яма, 1300 м. северо-восточнее от ул. Башиловская д. Чувашский Куганак . Площадь - 300м2. В соответствии с санитарной классификацией предприятий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I класса и ширина санитарно-защитной зоны от них составляет 1000 метров. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626., и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Объекты местного значения в области обработки, утилизации,обезвреживания, размещение твердых коммунальных отходов. Таблица.1.4.1

| Наименование | Адрес | Вид объекта | Назначение | Состояние | Накоплено,т | Год ввода | Год вывода из экспл | Площадь,га | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка промышленных отходов «Михайловская» | Стерлитамакский район, 2 км от ст. Косяковка по дороге в д. Михайловка | Полигон захоронения промышленных отходов (за исключением захоронения в недрах) | Захоронение | Законсервированный (временноне эксплуатируемый) | 30000,0 | 1967 | 1972 | 5,000 | 53.73120700 56.00577200 |

##### Глава II. Природные условия

##### 2.1. Климат

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория Стерлитамакского района относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемых районов приведены в таблицах №№ 2.1-2.5.

Среднемесячная температура воздуха

Таблица № 2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,2 | -5,7 | 5,6 | 13,7 | 18,4 | 20,1 | 17,2 | 11,6 | 3,9 | -4,6 | -10,7 | 3,7 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5° С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +20,1° С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -16,6° С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +26,4° С.

Абсолютный минимум температуры воздуха, С

Таблица № 2.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -47,6 | -44,6 | -37,6 | -24,3 | -8 | -2,6 | 2,2 | -0,1 | -7,6 | -26,2 | -36 | -42,1 | -47,6 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -47,6С в 1943 г.

Абсолютный максимум температуры воздуха, С

Таблица № 2.3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7,8 | 14,2 | 31,2 | 36,7 | 38 | 40,5 | 37,3 | 35,5 | 25,1 | 14,2 | 6,4 | 40,5 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 40,5 С в 1952г.

Направление ветра определяется той точкой горизонта, откуда ветер дует, скорость ветра дается в м/с.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

Таблица № 2.4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется сезонным режимом барических образований и рельефом местности.

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7м/с.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %

Таблица № 2.5

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 9 | 4 | 2 | 4 | 53 | 18 | 5 | 5 | 26 |
| Весна (3,4,5) | 15 | 9 | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 23 |
| Лето (6,7,8) | 20 | 15 | 6 | 7 | 20 | 10 | 11 | 11 | 29 |
| Осень (9,10,11) | 12 | 7 | 3 | 5 | 35 | 18 | 11 | 9 | 25 |
| Год | 14 | 9 | 4 | 5 | 35 | 15 | 9 | 9 | 26 |

Примечание. Данные таблицы №2.5 представляют собой повторяемость направлений ветра, вычисленную в процентах от числа случаев ветров всех направлений, а повторяемость штиля – в процентах от общего числа наблюдений, т.е. суммы числа случаев ветров всех направлений и числа случаев штиля.

Продолжительность солнечного сияния- 1850- 1920 час.

Количество осадков — 390- 550 мм.

Число дней с туманом — 20- 30 дней.

Число дней с метелью — 30- 50 дней.

По строительно-климатическому районированию РФ территория Республики Башкортостан относится к зоне «IВ».

Выводы.

1. Климат района наиболее благоприятен для сельского хозяйства: территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) — 2000- 2300°С; значение гидротермического коэффициента - 0,8-1,2 (агроклиматический район- теплый, незначительно засушливый).

2. Климат района наиболее благоприятен для рекреации: продолжительность периода с температурой выше 15°С — 90- 100 дней, с температурой от -5°С до -15°С — 80- 100 дней, мощность снежного покрова — 30- 50 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-4,0 м/сек., зимой 3-5 м/сек.

##### 2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф

Рельеф. Район проектирования расположен на пологоувалистой части Прибельской Равнины с эрозионно-аккумулятивным характером рельефа. Средняя абсолютная высота земной поверхности составляет 150-200 м. Междуречные денудационные увалы являются отрогами Бугульминско-Белебеевской возвышенности и пересекают территорию с юго-запада на северо-восток. Увалы обычно имеют широкую пологоволнистую поверхность с абсолютными высотами 200-300 м, крутые и расчлененные южные и западные склоны. На севере и на востоке они постепенно понижаются, перекрываются делювием и сливаются с аккумулятивными равнинами. Относительная высота увалов над днищами долин 10-150 м. Помимо увалов встречаются небольшие останцовые возвышенности и отдельные сопки, которые резко выделяются в рельефе. Между увалами проходят равнинные понижения, представляющие собой участки плиоценовой поверхности выравнивания с абсолютными высотами 120-220 м.

Ввиду того, что территория в карстовом отношении практически не изучена, строительству должны предшествовать специальные инженерно-геологические изыскания по уточнению условий и степени развития карста

Геологическое строение. Район находится на восточной окраине Южно-Татарского свода, на стыке с Шихано-Ишимбайской седловиной. Дневная поверхность округа сложена из пород пермской, третичной и четвертичной систем. Наиболее древними и распространенными являются отложения уфимского яруса пермской системы, залегающие обычно под тонким слоем четвертичного элювия. По литологическим особенностям отложения яруса подразделяются на две толщи. Нижняя (фиолетовая) толща представлена переслаивающимися пластами песчаников, глин, мергелей, известняков с линзами гипса; верхняя (красная) состоит из переслаивающихся пластов песчаников, алевролитов и глин с редкими линзами гипса и прослоями известняка. В пределах округа поверхность местами слагают отложения казанского яруса пермской системы, которые разделяются на два подъяруса. Спириферовый подъярус характеризуется нижней глинисто-мергельной и верхней песчаной толщами, а конхиферовый подъярус расчленяется на четыре свиты: листоватых известняков, первую песчано-глинистую, известняковую, вторую песчано-глинистую. Незначительно распространены также третичные отложения, представленные преимущественно галечниками и мелкозернистыми песками с включением обуглившихся растительных остатков. Четвертичные отложения подразделяются на делювиальные и элювиальные, состоящие из глин, песков, галечников и щебня.

Природно-сырьевые ресурсы.

На территории сельсовета имеются месторождения керамзитовых глин, песчано-гравийной смеси, песка, которые сосредоточены в восточной части сельского поселения.

На территории сельсовета располагаются следующие участки месторождений:

- Новотроевская площадь, Месторождение песка и ПГС, лицензия УФА 03361 ТЭ,

ООО «СТР-Неруд»

- Южный флаг Куганакского месторождения кирпичных суглинков, разрабатываемый по лицензии УФА03368ТЭ, недропользователь ООО «Стерлитамакский кирпичный завод»

-	Месторождение ПГС Светлое, лицензия УФА 03911 ТЭ, ООО «АМР-МСК»

- Красноярское месторождение Месторождение песка и ПГС, западная часть, разрабатываемый по лицензии УФА 02768ТЭ, недропользователь ООО «Стерлитамакский кирпичный завод»

-	Михайловское месторождение керамзитовых глин (госрезерв)

- Месторождение ПГС, Шахтауская излучина (госрезерв)

- Катениновское -2 месторождения ПГС (госрезерв)

- Добыча строительного грунта-1к восточнее д. Танеевка (для собственных нужд)

##### Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием, территория Стерлитамакского района не представляет сейсмической опасности.

##### 2.3. Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Белая и Куганак.

Река Куганак – впадает в реку Белая в 700 км от её устья. Длина реки составляет 102 км, площадь водосборного бассейна 1480 км2. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу.

Протекающие по территории сельсовета реки имеют преимущественно снеговое и подземное питание. Основной паводок бывает весной после снеготаяния и интенсивного освобождения рек ото льда. При весеннем половодье часть пойм подвергается затоплению.

Подземные воды, имеющие практическое значение, приурочены к уфимским и четвертичным отложениям. Уфимский водоносный горизонт состоит из отдельных линз, приуроченных к слоям песчаников, известняков и мергелей и залегающих на разной глубине. Дебит колодцев 0,05-1,5 л/сек., а водообильных скважин 5-12 л/сек. Воды слабо минерализованы. Они являются основным источником водоснабжения нас. пунктов, расположенных на водоразделах. К водоносным равнинам приурочены также элювио-делювиальный водоносный горизонт и аллювиальные воды.

На территории сельского поселения имеются озера и пруды,  используемые для забора воды в различных целях, а так же для водопоя скота, орошения сельскохозяйственных угодий, борьбы с водной и ветровой эрозией почвы, а также для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения.

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

##### Расчетные высшие уровни воды реки Белой

Таблица 2.6

| Обеспеченность, % | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 10 |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створ в/п р. Белая – г. Ишимбай Hвp%, м БС | 138,87 |  | 138,78 |  | 138,69 |  | 138,64 |  | 138,22 |  | 137,91 |

Перечень рек протяженностью 10 км и более на  территории

сельского поселения Красноярский сельсовет

Таблица 2.7

| №№ | Название реки |  | Куда впадает, с какого берега |  |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Водоохранная зона, м |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Белая |  | Кама, лев. |  | 1430 |  | 200 |
| 2 | Куганак |  | Белая, лев. |  | 102 |  | 200 |

##### 2.4 Земельные ресурсы. Почвы и растительность

Почвенный покров представлен черноземами типичными и черноземами выщелоченными, частично эродированными. Почвообразующими породами служат преимущественно делювиальные отложения. Почвы характеризуются темно-серой окраской, зернистой структурой, глинистым механическим составом. Обычная мощность гумусового горизонта 35-40 см, местами увеличивается до 70 см или уменьшается до 25 см. Содержание гумуса в верхнем горизонте 10-12%, валового азота 0,5-0,6%, поглощенного кальция 50 мг-экв. Выщелоченные черноземы обычно вкраплены в типичные и карбонатные черноземы. Они отличаются почти черной окраской, зернистой структурой, мощностью гумусового горизонта около 40 см, содержанием в нем гумуса до 10-15%, а валового азота до 0,5-0,7%. Среди почв небольшими пятнами развиты серые лесные почвы и оподзоленные черноземы. К поймам рек приурочены дерново-аллювиальные, лугово-солончаковые, дерново-глеевые и другие почвы, а к крутым склонам – маломощные скелетные почвы.

Территория относится к остепненным; процесс остепнения был вызван не природными факторами, а антропогенной деятельностью (преимущественно с кон. 17 по 19 вв.). Из естественной растительности наиболее распространены различные виды степей. В прошлом почти все безлесные равнинные пространства покрывали разнотравно-злаковые степи с преобладанием ковыля и богатым лугово-степным разнотравьем. В настоящее время они распаханы или используются под выгоны и сенокосы. На опушках лесов, в более увлажненных лощинах и на северных склонах развиты пестрые луговые степи с присутствием ковылей и обилием бобовых. На маломощных черноземах сформированы типчаково-ковыльные степи, почти лишенные разнотравья. Поймы характеризуются развитием солончаковых лугов. В прошлом леса занимали значительную территорию. В настоящее время площадь лесов составляет 13162 га (8,8% территории); из них хвойных 6,8%, твердолиственных –26,8%, мягколиственных 66,4%. Леса представлены отдельными колками, приуроченными к наиболее повышенным участкам водоразделов или, наоборот, к лощинам и западинам, имеются они также на поймах. Преобладают леса дубовые – злаковые, разнотравно-злаковые и снытьевые, которые в основном являются средневозрастными III и IV бонитетов с полнотой древостоя 0,6-0,7. К дубу часто примешиваются липа, береза, клен, вяз, ильм. Кроме того, встречаются леса липовые, березовые, осиновые, а на поймах – ольховые и осокоревые. В лесах также развит кустарниковый ярус, состоящий из лещины, бересклета бородавчатого, малины, шиповника, рябины, черемухи, жимолости, калины. Из культурных насаждений распространенными являются сосна, клен ясенолистый, акация желтая, рябина. Кустарниковая растительность на поймах рек представлена зарослями ивы, черемухи и бузины, а на склонах балок и оврагов – зарослями чилиги, бобовника и степной вишни.

Общая площадь болот составляет более 400 га; болота занимают притеррасные понижения пойм и старицы.

##### 2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база сельсовета представлена в основном общераспространенными полезными ископаемыми (ОПИ):

Перечень действующих лицензий на общераспространенные полезные ископаемые на территории сельского поселения Красноярский сельсовет

по состоянию на 01.08.2021 г.

Таблица № 2.7

| № п/п | Участки недр | Административное положение, привязка | Степень освоения | Полезные ископаемые | Номер и сроки действия лицензии | Недропользование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Месторождение песка и ПГС, На участке Новотроевская площадь в 1,0 км восточнее от д.Катениновский | Северо-Восточная часть СП | Разрабатываемое | Песчано-гравийные отложения | УФА 03361 ТЭ, действующая | ООО «СТР- Неруд» |
| 2 | Месторождение ПГС Светлое, | Северо-восточная часть СП | Разведываемое | Песчано-гравийные отложения | УФА 03911 ТЭ, действующая | ООО «АМР-МСК» |
| 3 | Красноярское месторождение Месторождение песка и ПГС, западная часть, | Западная часть СП | Разрабатываемое | Песчано-гравийные отложения | УФА 02768 ТЭ действующая | ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» |
| 4 | Южный флаг Куганакского месторождения кирпичных суглинков, лицензия | Южная часть СП | Разрабатываемое | месторождения кирпичных суглинков | УФА 03368 ТЭ, действующая | ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» |
| 5 | Добыча строительного грунта | В 1 км от д. Танеевка | Разрабатываемое | Строительный грунт |  | Для собственных нужд |

##### Схема расположения ОПИ

Месторождение песка и ПГС, На участке Новотроевская площадь в 1,0 км юго-восточнее от д.Новотроевка, восточнее д. Катениновский

На территории сельского поселения Красноярский сельсовет имеются участки ОПИ (гравий, песок), разрабатываемые для собственных нужд:

- Участок недр площадью 50 000 кв. м расположен в 1  км восточнее с. Танеевка  кадастровый № 02:44:111101:159 МР

- Участок недр площадью 252 882 кв. м расположен в 1  км восточнее с. Танеевка , кадастровый № 02:44:111101:154 МР

Схема расположения ОПИ для собственных нужд.

##### 2.6. Основные экологические проблемы

Состояние воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются производственные предприятия I-V класса опасности.

Состояние водного бассейна.

Поверхностные воды. Водные объекты представлены рекой Белая, р.Куганак. На современное состояние рек оказывает влияние хозяйственная деятельность человека, так как в непосредственной близости расположены хозяйственные дворы и сельскохозяйственные предприятия, в результате неорганизованные сбросы попадают непосредственно в реки, загрязняя их.

Подземные воды. Для питьевых и хозяйственных нужд населения используется в том числе колодезная вода с глубиной колодцев до 10м, артезианские скважины.

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. 1 пояс зоны санитарной охраны водозабора – зона строгого режима вокруг скважин принята 50м, 2 пояс – 300м.

##### 2.7 Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории.). Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

-СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговая полоса;

-прибрежная защитная полоса;

-коридоры ЛЭП;

-охранные зоны магистральных трубопроводов;

-охранные зоны газораспределительных сетей;

-охранная зона водопроводных сооружений.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

-водоохранная зона;

-граница санитарно-защитной зоны от существующих источников опасности;

-зона акустической вредности от автодорог

-полезные ископаемые- горные отводы месторождений нефти и газа, месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

1. Взрыво-пожароопасные объекты: АЗС

2. Гидродинамически опасные объекты: пруды

3. возможные аварийные ситуации на магистральных трубопроводах.

##### Глава III. Анализ реализации предыдущего генерального плана

В 2015 году ООО «Квадрат», в соответствии с договором №20372 по заказу Администрации МР Стерлитамакский район РБ разработал проект «Генеральный план сельского поселения Красноярский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ».

Анализ предыдущего генплана показал, что предлагаемая к расширению  территория с. Катениновка для увеличения  зоны жилой застройки пока не освоена. В   поселке Светлый, расположенный у  села Новый Краснояр, не выстроены объекты соцкультбыта.

##### Глава IV. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно- пространственная организация территории

Основной целью развития рассматриваемой территории является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики населенных пунктов, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития.

Проектом внесения изменений 2021г предлагается:

1) корректировка границ населенных пунктов с учетом кадастрового деления территории:

Для исключения кадастровых ошибок, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а так же для перспективного развития населенных пунктов соответствии с СТП Стерлитамакского района,  на территории сельского поселения Красноярский  сельсовет предусмотрено расширение границ населённых пунктов:

  - с. Новый Краснояр, включение в границы населенного пункта существующего жилого дома на станции, для устранения кадастровых ошибок. Включение в границы жилого квартала с участками, имеющие категорию земель : земли населенных пунктов, включение в границы существующего кладбища и его расширение

1.2

Расширение существующего  кладбища восточнее с. Н.Краснояр,   из земельного участка с кадастровым номером 02:44:111001:76 и включение в границы нас. пункта

-площадь 0,55 га

-обоснованием является:

1)образование нового кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения;

2)иных вариантов размещения не имеется.

1.3. д. Косяковка, включение в границы населенного пункта  жилого домика лесника, для устранения кадастровых ошибок.

1.4. д. Чувашский Куганак,  расширение границ населённого пункта для устранения несоответствия и перспективного развития населенного пункта.

1.5. д. Катениновский,  расширение границ населённого пункта для  комплексного освоения территрии

1.6. д. Новый Краснояр,  расширение границ населённого пункта для  комплексного освоения территриии и перспективного развития населённого пункта

2) формирование рекреационных территорий с включением в границы населенного пункта:

  - с. Косяковка предусмотрено расширение границ населённого пункта для формирования рекреационной зоны санитарно-защитного озеленения,

3) формирование жилых  территорий с включением в границы населенного пункта:

  - с. Новый Краснояр. Расширения для развития территории для ИЖС и рекреации (для территорий общего пользования), а так же включение в границы населенного пункта существующего жилого дома на станции.

3.2. д. Катениновский,  перспективное развитие территории населенного пункта под ИЖС, в соответствии с СТП Стерлитамакского района.

  - д. Михайловка, резервирование под перспективу развития территории нового населенного пункта Михайловка-2, на основании задания администрации МР Стерлитамакский район РБ для реализации различных социальных программ.

- площадь 128,00 га

3.4. д. Михайловка, резервирование территории под перспективу развития населенного пункта, в соответствии с СТП Стерлитамакского района

3.5. д. Михайловка, включение  территории СНТ в границы населенного пункта.

3.6. д. Чувашский Куганак, резервирование территории под перспективу развития населенного пункта. 5,06 Га

3.7. д. Косяковка, включение в границы населенного пункта  территории под перспективу развития населенного пункта  и территории инженерной и транспортной инфраструктуры.

3.8.

Расширение существующего  кладбища севернее с. Косяковка,   из земельного участка с кадастровым номером 02:44:111101:40 и из неразграниченных земель включение в границы населенного пункта

-площадь 0,56га

-обоснованием является:

1)образование нового кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения;

2)иных вариантов размещения не имеется.

3.9

Инвестиционная площадка для развития производственных предприятий, сформирована из земельных участов с кадастровым номером  02:44:111101:43, 02:44:111101:40, 02:44:111101:142 с включением в границы населенного пункта.

-площадь 43,46 га

-обоснованием является:

-обоснованием является:

1) площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5) иных вариантов размещения не имеется

4) формирование инвестиционных, производственных, коммунально-складских территорий,  инженерно-транспортной инфраструктуры:

4.1

Красноярское месторождение Месторождение песка и ПГС,  лицензия УФА 03361

ТЭ, ООО «СТР-Инвест-Неруд» на земельном участке с кадастровым номером 02:44:110901:666, сформирован из земельного участка с кадастровым номером 02:44:110901:39

- площадь 35,2624 га

-обоснованием является:

1) площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5) иных вариантов размещения не имеется.

4.2

Месторождение Красноярское ОПИ  (гравий, песок), разрабатываемое для собственных нужд, на земельном участке 02:44:111101:154

-площадь 25,2882 га

-обоснованием является:

1) площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5) иных вариантов размещения не имеется.

.

4.3

Месторождение Красноярское ОПИ  (гравий, песок), разрабатываемое для собственных нужд, на земельном участке 02:44:111101:159, сформирован из земельного участка с кадастровым номером 02:44:111101:154

-площадь 5,0000 га

-обоснованием является:

1) площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5) иных вариантов размещения не имеется.

4.4

Территория  кладбища, на земельном участке 02:44:111101:149, сформирован из земельного участка с кадастровым номером 02:44:111101:62

-площадь 0,9805 га

-обоснованием является:

1)образование нового кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения;

2)иных вариантов размещения не имеется.

4.5.

Расширение существующего  кладбища южнее д. Чувашский Куганак на земельном участке 02:44:111001:160,      из земельного участка с кадастровым номером 02:44:111001:50

-площадь 0,62 га

-обоснованием является:

1)образование нового кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения;

2)иных вариантов размещения не имеется.

4.6.

Расширение существующего  кладбища севернее с. Новый Краснояр, район Солнечный на земельном участке 02:44:110901:669,      из земельного участка с кадастровым номером 02:44:110901:28

-площадь 0,56га

-обоснованием является:

1)образование нового кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения;

2)иных вариантов размещения не имеется.

4.7

Объекты придорожного сервиса  на части кадастрового  квартала 02:44:110302

-площадь 11,08га

-обоснованием является:

1) площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5) иных вариантов размещения не имеется.

4.8

Инвестиционная площадка для развития производственных предприятий, сформирована из земельного участка с кадастровым номером 02:44:110801:16

- площадь 7,38 га

-обоснованием является:

1) площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5) иных вариантов размещения не имеется.

4.9

Инвестиционная площадка для расширения существующей фермы, сформирована из земельного участка с кадастровым номером 02:44:110801:16

- площадь 4,64 га

-обоснованием является:

1) площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5) иных вариантов размещения не имеется.

4.10

Инвистиционная площадка для развития объектов придорожного сервиса  на части кадастрового  участка 02:44:151201:81

-площадь 1,76 га

-обоснованием является:

1) площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5) иных вариантов размещения не имеется.

5) формирование рекреационных территорий:

  - На северо-востоке Красноярского сельсовета  предусмотрено формирования рекреационных зон. На участках с кадастровым номером 02:44:130501:52, 02:44:110901:33, 02:44:110901:23, на части кадастрового участков 02:44:110901:31, 02:44:130501:4, на неразграниченных участках.

-площадь 145,53 га

  - На юге Красноярского сельсовета  предусмотрено формирования рекреационных зон.

-площадь 49,54 га

Восточнее с Н.Краснояр предусмотрено формирования рекреационных зон. на части кадастрового  участка 02:44:111101:45

-площадь 37,05 га

Восточнее с Н.Краснояр предусмотрено формирования рекреационных зон. Из неразграниченных участков

-площадь 5.46 га

Восточнее д Чувашский Куганак предусмотрено формирования рекреационных зон. на части кадастрового  участка 02:44:110901:25

-площадь 8,5 га

Восточнее д Косяковка предусмотрено формирования рекреационных зон. На кадастровых участках: 02:44:111101:135 -32,39га, 02:44:111101:212 -8,93га, 02:44:111101:37 -62,85га, 02:44:111101:33 -58,71га, 02:44:111101:30 -103,58,на части кадастрового  участка 02:44:111101:40-85,05га

-площадь 325,41 га

##### 4.1. Функциональное зонирование

Проектом предусматриваются следующие функциональные зоны:

| № п/п | Наименование функциональных зон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны |  |  |  |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
|  | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от5 до 8 этажей) |  |  |  |
|  | зона застройки секционными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей.) |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
|  | общественно-деловая зона |
|  | Зона специализированной общественной застройки (объекты соцкультбыта) |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  | Производственная зона в т.ч. ОЭЗ |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | Производственная зона, зоны инженерной, транспортной инфраструктуры |
|  | Коммунально-складская зона |
| 4 | Зоны специального назначения |
|  | - зона размещения кладбищ; скотомогильников |
| 5 | Зоны рекреационного назначения |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования |
|  | Зоны рекреационного назначения |
|  | - зона акваторий; |
|  | - зона лесов |
|  | Зоны особо охраняемых природных территорий |
| 6 | Зоны зеленых насаждений специального назначения: |
|  | -Зоны зеленых насаждений специального назначения, озеленение водоохранной зоны, озеленение санитарно-защитной зоны; |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного назначения |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения |
|  | Зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений |

##### 4.2 Численность населения. Трудовые ресурсы

По данным Администрации района численность постоянного населения сельского поселения Красноярский сельсовет на 01.01.2021 г. по итогам переписи населения составила 1,604 тыс.чел.

Динамика изменения численности населения за период 2002-2021гг.

Приведена численность постоянного населения на 1 января (чел) по данным администрации района.

Динамика изменения численности населения

табл. № 4.1

| Годы | 2002 | 2009 | 2014 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего по району | 37699 | 39700 | 40 836 | 43 820 |
| В сельском поселении | 1453 | 1541 | 1525 | 1604 |

Численность населения района за период 2002-2021 гг. увеличилась на 6,121 тыс.чел., прирост произошел преимущественно благодаря положительному механическому приросту населения.

##### Возрастной состав населения, %.

таблица №4.2

| Возрастные группы | Существующее положение % | Прогноз расч.срок 2040г. |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 20 | 20 |
| В трудоспособном возрасте | 55 | 60 |
| Старше трудоспособного возраста | 25 | 20 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

##### Проектная численность населения по населённым пунктам

таблица №4.3

| Населённый пункт | Население сущ (2021г). | Население проект расч. срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Новый Краснояр | 496 | 1500 |
| д. Катениновский | 25 | 1420 |
| с. Косяковка | 741 | 835 |
| д. Михайловка | 8 | 1410 |
| с. Танеевка | 119 | 120 |
| д. Черкассы | 11 | 10 |
| д. Чувашский Куганак | 204 | 280 |
| итого | 1604 | 5575 |

Проектная численность населения рассчитана исходя из объемов строительства с учетом ранее разработанной проектной документации стадии проект планировки и межевания частей населенных пунктов. Общая численность населения по проекту составит 5,575 тыс.чел.

Население в трудоспособном возрасте составит ориентировочно 2,8 тыс.чел.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях. Проектируемые места приложения труда-сельскохозяйственные производственные, коммунально-складские предприятия, а также объекты обслуживания. Часть населения работает в г.Стерлитамаке, г. Ишимбае и Стерлитамакском районе.

##### 4.3 Объемы строительства.

##### 4.3.1 Жилищное строительство

Объёмы и структура жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом ранее разработанной и утвержденной проектной документации на стадии проект планировки и проект межевания

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

##### Объёмы жилищного строительства

таблица №4.4

| № | Наименование населенного пункта | Жилой фонд существующий/ количество квартир и инд жилых домов, м2/шт | Жилой фонд новое строительство/ количество квартир и инд жилых домов, м2/шт | Жилой фонд всего/ количество квартир и инд жилых домов, м2/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новый Краснояр, в том числе: | 20819,6/228 | 34999,4/250 | 55819/478 |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 20315,8/222 | 34999,4/250 | 55315,2/472 |
|  | секционные до 5 эт. | 503,8/6 | - | 503,8/6 |
| 2 | д. Катениновский, |  |  |  |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 4576,1/72 | 48824,9/320 | 53401,1/392 |
| 3 | с. Косяковка |  |  |  |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 18848,1/271 | 4421,9/43 | 23270/704 |
| 4 | д. Михайловка |  |  |  |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 2823,7/71 | - | 2823,7/71 |
|  | Микр-он Михайловка -2 |  |  |  |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома |  | 49070/420 | 49070/420 |
| 5 | с. Танеевка |  |  |  |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 6587,1/91 | - | 6587,1/91 |
| 6 | д. Черкассы |  |  |  |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 742,1/17 | - | 742,1/17 |
| 7 | д. Чувашский Куганак |  |  |  |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 2823,7/71 | 3594,4/35 | 9660/140 |
|  | Итого: В том числе: | 60462,4/855 | 140910,6/1068 | 233922/2791 |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 59958,6/849 | 140910,6/1068 | 233418,2/2785 |
|  | секционные до 5 эт. | 503,8/6 | - | 503,8/6 |

##### 4.3.2 Культурно-бытовое строительство

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2016) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». на расчетную численность постоянного населения 5,575 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу 4.5. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Вдоль автодороги межмуниципального значения Стерлитамак -  Красноусольский, предусмотрена территория для размещения объектов придорожного сервиса.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

с. Новый Краснояр развивается как центр местной системы расселения.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания.

таблица № 4.5

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Требуется на расч. срок | сущ. сохран. | Новое стр-во всего | Размещается всего на расч. срок | Требуея новых территорий, га | Объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 | 220 307 | 40 | 180 | 220 307 | 2,4 3,35 | д. Чувашский Куганак 20, с.Новый Краснояр -70 д.Катениновский – 90 д.Михайловский-2 – 90 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 576 803 | 124 | 452 | 576 803 | 1,7 2,36 | с.Новый Краснояр -360; с.Новый Краснояр (м-н Светлый) -100 (начальн) д.Катениновский- 100 (начальная) д.Михайловский-2 – 120 (начальн) |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 58 80 | - | 118 | 58 118 | - | д.Катениновский 58 д.Михайловский-2 – 60 |
| Учреждения здравоохранения |
| 2 | Врачебная амбулатория, поликлиника | пос/ см | 18,15 | 101 | 75 | 115 | 190 | 65 | д.Катениновский 50 д.Михайловский-2 – 140 |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | а/м | 0,2 | 2 | - | 2 | 2 | 0,1 | д.Катениновский д.Михайловский-2 |
| 4 | Аптека | объект | 1,на 6,2тыс чел. | 3 | - | 3 | 3 | Встроенное, 0,3 | с.Новый Краснояр д.Катениновский д.Михайловский-2 |
| 5 | Молочная кухня | Порций для ребенка до 1 года | 4 | 22 | - | 22 | 22 | встроенное | с.Новый Краснояр |
| 6 | Раздаточный пунк молочной кухни | кв.м на ребенка до года | 0,3 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | встроенное | с.Новый Краснояр |
| Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Учреждения соц. обслуживания | объ-ект | 1 на с/с | 2 | 1 | 2 | 3 | - | д.Катениновский д.Михайловский-2 |
| Физкультура и спорт |
| 1 | Территории плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | 3,6 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | с.Новый Краснояр, д.Катениновский, д.Чувашский Куганак д.Михайловский, д.Черкассы, д.Косяковка д.Михайловский-2 |
| 2 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 892 | 216 | 740 | 956 | 4,5 | д.Катениновский 316м2, д.Чувашский Куганак 108м2 д.Михайловский-2 316м2 |
| 3 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк воды | 25 | 139 | - | 200 | 200 | 0,5 | д.Катениновский 100 м2(при школе), д.Михайловский-2 100м2 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы | посет. мест | 80 | 446 | 300 | 200 | 500 | - | д.Катениновский-100 д.Чувашский Куганак (реконстр) д.Михайловский-2-100 |
| 2 | Кинотеатры | мест | 25 | 100 | - | 100 | 100 | 0,3 | д.Катениновский-100 |
| 3 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 4 | 22,3 | 19,3 | 21,4 | 40,7 | 0,3 | д.Катениновский-10,7 д.Михайловский-2 в клубе 10,7 |
| 4 | Мечеть, церковь | мест | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | с.Новый Краснояр (п. Светлый) |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | ЖЭО(базы) | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1 | 1 | 4,3 | д.Катениновский- |
| 2 | Пункт приёма вторсырья | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1 | 1 | 0,5 | д.Катениновский- |
| 3 | Пожарное депо |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 0,5 | д.Катениновский- |

##### Перечень существующих  и проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания

таблица № 4.6

| № | Наименование объекта | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | с.Новый Краснояр |
| 1 | Администрация сельского поселения Красноярский сельсовет | 4 раб.мест |
| 2 | Сельский дом культуры с библиотекой | 250 мест |
|  | - почта России | 1 опер. касса |
|  | - библиотека | 8,563 тыс. томов книг |
| 3 | Филиал с. Новый Краснояр МБОУ СОШ с. Большой Куганак | 53 учащихся |
| 4 | Здание Торгового центра: |  |
|  | - магазин бывшего Стерлитамакского райпо | 97,3 м 2 торг.площ. (не действующий) |
|  | - магазин «Диана» | 1 опер. касса 34 м2 торг. площ. |
|  | - магазин «Изобилие» | 1 опер. касса 20 м2 торг. площ. |
|  | - кондитерский цех | 4 раб. мест |
| 5 | ФАП | 2 раб. мест |
| 6 | МБОУ детский сад с. Новый Красноя | 20 мест, 7 раб. мест (в т.ч. 3 - аутсортера) |
| 7 | Магазин «Руслан» | 1 опер. касса, 80 м2 торг. площ. |
| 18 | Детский сад | 70 мест |
| 19 | Школа | 100 учащихся (начальная) |
| 20 | Аптека | 1 объект |
| 21 | Молочная кухня с раздаточным пунктом | 1 объект |
| 22 | Плоскостные спортивные сооружения |  |
| 28 | Школа | 360 учащихся |
|  | д. Чувашский Куганак |  |
| 8 | ФАП | 2 раб. мест |
| 9 | Сельский клуб | (реконструкция) 50 мест |
| 23 | Детский сад | 20 мест |
| 24 | Спортзал | 108 м2 пл. пола |
| 25 | Плоскостные спортивные сооружения |  |
|  | с. Танеевка |  |
| 10 | Магазин | 18,7 м 2 торг.площ. 1 раб. место |
| 26 | Плоскостные спортивные сооружения |  |
|  | с. Косяковка |  |
| 11 | МБОУ детский сад с. Косяковка | 20 мест, 7 раб. мест (в т.ч. 3 - аутсортера) |
| 12 | Филиал с. Косяковка МБОУ СОШ с. Большой Куганак | 71 место, 9 учителей, 6 техработников |
| 13 | Библиотека | 10826 томов книг |
| 14 | ФАП | 2 раб. мест |
| 15 | ООО «Олимп»- магазин | 42,2 м 2 торг.площ,2 раб. места |
| 16 | Магазин «Перекресток» | 40 м 2 торг.площ,3 раб. места |
| 17 | ООО «Булат»- магазин | 20м 2 торг.площ 3 раб. места |
| 27 | Плоскостные спортивные сооружения |  |
|  | д . Михайловка (мкр-он Михайловка-2) |  |
| 41 | Детский сад | 90 мест |
| 42 | Школа | 120 учащихся (начальная) |
| 43 | Внешкольные учреждения | 60 учащихся |
| 44 | Врачебная амбулатория | 140 посещений в смену |
| 45 | Выдвтжной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль |
| 46 | Аптека | 1 объект |
| 47 | Учреждения социального обслуживания | 1 объект |
| 48 | Клуб с библиотекой | 100мест, 10,7 тыс. томов |
| 49 | Спортзал | 316 м2 пл. пола |
| 50 | Бассейн | 100 м2 зеркала воды |
| 51 | Плоскостные спортивные сооружения |  |
|  | д.Черкассы |  |
| 29 | Плоскостные спортивные сооружения |  |
|  | д. Катениновский |  |
| 30 | Детский сад | 90 мест |
| 31 | Школа | 100 учащихся (начальная) |
| 31 | Внешкольные учреждения | 60 учащихся |
| 33 | Врачебная амбулатория | 50посещений в смену |
| 34 | Выдвтжной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль |
| 35 | Аптека | 1 объект |
| 36 | Учреждения социального обслуживания | 1 объект |
| 37 | Клуб с библиотекой | 100мест, 10,7 тыс. томов |
| 38 | Спортзал | 316 м2 пл. пола |
| 39 | Бассейн | 100 м2 зеркала воды |
| 40 | Плоскостные спортивные сооружения |  |

##### 4.3.3. Производственное и коммунальное строительство

Проектом выделены территории для производственного и коммунально-складского строительства.

Расчёт потребности в складских территориях (для обслуживания населения сельсовета)

таблица№ 4.7

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 105 | 60 | 335 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 1075 | 580 | 3233 |
|  | Итого | « | 212 | 1180 | 640 | 3568 |
| 2 | Склады специализирные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра-нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 55,75 | 25 | 139 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 501,75 | 380 | 2119 |
|  | Итого | « | 100 | 557,5 | 405 | 2258 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматериалов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 1673 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 1673 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 1673 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 5019 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 10845 или 1,0845га |

##### Перечень существующих  и проектируемых производственных и коммунальных территорий и объектов

таблица № 4.8

| Номер на карте ГД-2 | Наименование | Местонахождение | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3,4,5,10 | Сельскохозяйственное производство |  |  |
| 2 | Предприятие по изготовлению металло-деревянных изделий, мебели |  |  |
| 6,7,17 | Склады |  | 5/50 |
| 8 | Предприятие коммунального назначения |  |  |
| 9 | Хранение и переработка сельхозпродукции |  |  |
| 11,12 | Насосная станция для оросительной системы "Спартак" | с. Новый Краснояр | 4/100м |
| 13 | Пилорама |  |  |
| 14,19,20 | Сельхозпредприятия ( недействующие) |  |  |
| 15 | ООО «Глав дорстрой», малые предприятия |  | 3/300м, 5/50м |
| 16 | Животноводческое предприятие до 100 голов |  | 4/100м |
| 18 | Животноводческое предприятие совхоза Рощинский ( недействующее), реконструкция до 100 голов |  | 4/100м |
| 21 | Электроподстанция110/10 кВ |  |  |
| 22 | Производственная площадка магистральных трубопроводдов |  |  |
| 23 | Диспетчерская |  |  |
| 24,25 | Объекты трубопроводного транспорта |  |  |
| 26 | Южный флаг Куганакского месторождения кирпичных суглинков, лицензия УФА 03368 ТЭ ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» | Скверная часть СП | 4/100м |
| 27 | Месторождение ПГС Светлое, лицензия УФА 03911 ТЭ, ООО «АМР-МСК» | Северо-восточная часть СП | 4/100м |
| 28 | Катениновское -2 месторождения ПГС | Северо-западнее от д. Катениновский | 4/100(50) |
| 29 | Красноярское месторождение Месторождение песка и ПГС, западная часть, лицензия УФА 02768 ТЭ, ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» | Западная часть СП | 4/100м |
| 30 | Месторождение ПГС собственных нужд |  | 4/100м |
| 31 | Михайловское месторождение керамзитовых глин | Южнее д. Михайловка | 4/100м |
| 32 | Месторождение ПГС, Шахтауская излучина | Южная часть СП | 4/100м |
| 33 | Новотроевская площадь, Месторождение песка и ПГС, лицензия УФА 03361 ТЭ, ООО «СТР-Неруд» | Северо-восточная часть СП | 4/100м |
| 34 | ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬНОГО ГРУНТА для собственных нужд |  | 4/100м |
| 35 | Полигон промотходов | закрытое, рекультивация территории | 1/1000 |
| 36 | Скотомогильник |  | 1/1000 |
| 37 | Объекты придорожного сервиса | проектируемые | 4/100(50) |
| 38 | Пождепо на 2 автомобиля | проектируемые | 4/100м |
| 39 | ЖЭО | проектируемые |  |
| 40 | Пункт приема вторсырья | проектируемые | 5/50м |
| 41 | Банно-прачечный комбинат с приемным пунктом химчистки | проектируемые |  |
| 42 | Объекты инженерной инфраструктуры | проектируемые |  |

##### 4.4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан – полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и периодического пользования. Для этого необходимо:

1. оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, переоборудование лифтов и подъемников в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.

2. Организация адаптированных к потребителям-инвалидам помещений досуга, специальных и тренажерных залов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных зданий.

4. При формировании участков общественных комплексов необходимо предусмотреть разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей.

5. В зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для автотранспортных средств инвалидов.

6. При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях проектирования необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

##### 4.5. Озеленение. Рекреация

Проектируемые зеленые насаждения в границах сельского поселения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (лесопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения – эпизодического пользования (коллективные сады, санитарно-защитное озеленение)

Озелененные территории, как система озеленения сельсовета в целом, так и ее отдельные элементы, при предлагаемой проектом организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие, как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Проектом предлагается:

- проектом принят принцип сочетания зеленых насаждений общего пользования с общественными центрами;

- проектируемое санитарно-защитное озеленение призвано защитить селитебные территории от вредностей, существующих и проектируемых производственных и коммунально-складских объектов и транспорта.

##### Глава V. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Административный центр Красноярского сельского совета – село Новый Краснояр расположено рядом на границе с Алатанинским сельсоветом. Расстояние до районного центра (Стерлитамак) – 16 км.

Район проектирования расположен на пологоувалистой части Прибельской равнины с эрозионно-аккумулятивным характером рельефа. Средняя абсолютная высота земной поверхности составляет 150-200 м. Ввиду того, что территория в карстовом отношении практически не изучена, строительству должны предшествовать специальные инженерно-геологические изыскания по уточнению условий и степени развития карста

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Красноярского сельсовета на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 1,0м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция-СНиП 2.07.01-89*);). и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячных, максимальный – 3,5 тысячных .

Абсолютные отметки на территории колеблются от 115 до 144,1м. Значительное распространение имеет водная эрозия. Рельеф преимущественно пологий, расчлененный довольно густой гидрографической сетью.

Гидрографическая сеть представлена крупными реками: Белая, Куганак и их притоками. Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Протекающие по территории сельсовета реки имеют преимущественно снеговое и подземное питание. Основной паводок бывает весной после снеготаяния и интенсивного освобождения рек ото льда. При весеннем половодье часть пойм подвергается затоплению.

Русла рек подвержены боковой эрозии. Сброс сточных вод в Стерлитамакском районе производится в природные водные объекты, реки. На территории сельского поселения очистные сооружений нет.

На территории Красноярского сельского совета имеются ряд ограничений для градостроительного освоения:

1. Сложность в строительстве определяется крутизной поверхности рельефа.

2. Условия строительства усложняются в связи с развитием и широким распространением овражной и водной эрозии. Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Белая, Куганак.

3. Строительство невозможно на территории оврагов, заболоченных участков и затопляемых участков вдоль рек.

##### Мероприятия по инженерной подготовке территории

##### 1. Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией, – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целенаправленная борьба с речной эрозией в настоящее время населением практически не ведется, т.к. она не наносит значительного ущерба личным хозяйствам в связи с каменистым характером почв и лесистостью территории.

Кроме того, борьба местного населения с размывом берегов без гидравлического обоснования нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой. На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно, и учитывать его экономическую целесообразность.

##### 2. Защита пойменных территорий

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Имеющиеся старицы и мелкие озера наполняются водой в период прохождения паводков и за счет выпадения осадков. Мелкие и непроточные их участки, прогреваемые солнцем, являются опасными в малярийном отношении. Поэтому предусмотрено произвести дноуглубление и расчистку отдельных стариц и обеспечить их проточность за счет соединения с рекой, либо произвести засыпку отдельных непроточных, мелководных участков.

Берегоукрепительные сооружения служат для защиты берегов водоёмов и рек от разрушающего воздействия волн, течений, напора воды, льда и других природных факторов. Берегоукрепительные сооружения строятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затоплений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и исторических памятников. При их создании желательно максимально использовать местные строительные материалы.

##### 3. Оврагообразование

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации, овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования, и предотвращения дальнейшего роста предусматривает: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Белая, Куганак.

##### 4. Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

##### 5. Организация отвода поверхностного стока

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов и площадей является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Своевременное удаление поверхностных вод предупреждает подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвальных помещений, предотвращает дальнейший рост оврагов.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к исполнению и охране водных ресурсов, поверхностные воды перед сбросом их в открытые водоемы должны подвергнуться очистке.

Количество и типы очистных сооружений, гидравлические расчеты, включающие определение расчетных расходов загрязненной части дождевых вод, площади водосборных бассейнов в расчетных створах, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и степень их очистки должны определяться специализированными организациями.

##### 6.Проявление карста

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

##### 7. Оползни

Проектирование противооползневых мероприятий осуществляется на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование склонов.

На оползневых склонах не допускается интенсивный полив насаждений, не допускается удаление грунта в нижней части склона.

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня.

Борьба с оползнями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально, с экономическим обоснованием.

##### Глава VI. Улично-дорожная сеть и транспорт.

##### 6.1. Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи проектируемого сельсовета на расчетный срок будут осуществляться по сети существующих и проектируемых автомобильных дорог.

Близость к ГО г.Стерлитамак, г.Салават, г. Ишимбай, прохождение основных трасс грузопотоков по автомобильным дорогам, наличие железнодорожных путей создают особую инвестиционную привлекательность территории сельсовета.

##### Железнодорожный транспорт.

В северо-южном направлении сельсовет пересекает однопутная железная дорога.

Ближайщей станцией является станция, расположенная в 400 м к западу от села Косяковка.

Согласно СТП Стерлитамакского района проектом предлагается:

- строительство ветки объездного пути (69,6 км) для пропуска особо опасных грузов с западной стороны городского округа г.Стерлитамак. Трасса будет проходить в северо-западной части Красноярского сельсовета;

- электрификация железной дороги.

##### Автомобильный транспорт

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог:

1. Автодороги межмуниципального значения связывают районные центры между собой, с автодорогами регионального значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 9,95 км, из них 9,95 км дорог с твердым асфальтобетонным покрытием.

2. Автодороги местного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами межмуниципального и регионального значений и далее с районным центром. Протяженность автодорог 29,865 км, из них 10,941 км с усовершенствованным покрытием.

Связь с ГО город Стерлитамак и столицей республики осуществляется автомобильной дорогой межмуниципального значения, с другими населенными пунктами и ГО город Стерлитамак рейсовыми автобусными маршрутами.

Всего  под  дорогами  в  поселении  занято  23,571 га земли (без санитарно-защитных  полос), в том числе 9,434 га –дорогами местного значения в населенных пунктах.  Обслуживанием автомобильных дорог местного значения занимается Стерлитамакское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

таблица 6.1

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | категория дороги | протяже-нность всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| 1 | А/Д межмуниципального (районного) значения Стерлитамак – Красноусольский | IV | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 0 |  |
| 2 | А/Д местного значения, подъезд к д. Косяковка | IV | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0 |  |
| 3 | А/Д местного значения, с.Новый Краснояр - д.Чувашский Куганак | IV | 2,3 | 2,3 | 0 | 2,3 |  |
| 4 | А/Д местного значения, внутри-поселковые дороги | V | 20,965 | 20,965 | 4,341 | 16,62 |  |

##### 6.2. Поселковые улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

В пределах границ населенных пунктов выделены главные и основные улицы, обеспечивающие связь всех функциональных зон между собой и выходы на внешние дороги и второстепенные.

В районах нового строительства основные улицы в красных линиях запроектированы шириной 25-40 метров, в существующей части 10-40 метров.

Проектом предусматривается доведение ширины проезжей части до требуемых по нормативам с учетом интенсивности движения по основным и главной улицам – 14м, тротуара – 3,0м. Ширина проезжей части второстепенных улиц 7м, тротуаров 1-1,5м. Переулки, обеспечивающие возможность пожарного проезда – 10м с 6-ти метровой проезжей частью.

При проектировании улиц в придорожной полосе, необходимо выдержать минимальное расстояние 15-20 м от края дорожного полотна автомобильной дороги до края дорожного полотна улицы.

В соответствии с пунктом 2 Порядка установления и использования придорожных полос Республика Башкортостан регионального или межмуниципального значения, утвержденного постановлением  Правительства РБ от29.04.2011г №137, определено, что в пределах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог, их сохранности с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Показатели существующей  улично-дорожной сети

в границах проектируемых населенных пунктов

таблица 6.2

| Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- |
| с. Новый Краснояр | 5,545 |
| д. Катениновский | 2,49 |
| с. Косяковка | 3,486 |
| д. Михайловка | 3,043 |
| с. Танеевка | 0,814 |
| д. Черкассы | 1,528 |
| д. Чувашский Куганак | 4,059 |
| ВСЕГО | 20,965 |

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог) составляет всего 39,815 километров, в том числе  (с твердым усовершенствованным покрытием).

##### Показатели уличной сети по генплану сельского поселения Красноярский сельсовет

таблица №6.3

| № | Наименование |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 10,8 | 10,8 |
| 2 | Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования Красноярский С.С.) | км | 39,815 | 71,421 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Дорога межмуниципального (районного) значения |  | 9,95 | 9,95 |
|  | Дороги местного значения, в том числе: |  | 29,865 | 52,548 |
|  | главные и основные улицы в жилой застройке | « | 20,965 | 36,464 |
| 3 | Площадь территории СП | га | 7587,86 | 7587,86 |
| 4 | Площадь улиц и дорог | га | 23,571 | 40,222 |
| 5 | Плотность уличной сети (всего): | км/км2 | 0,51 | 0,94 |
| 6 | Площадь улиц и дорог в % от территории | % | 0,31 | 0,53 |

##### 6.3. Общественный транспорт

##### Автомобильный транспорт

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 минутную пешеходную доступность.

Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров.

Остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600м, в основном в районах притяжения населения. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Перекрестки на пересечении основных улиц приняты регулируемые.

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам

Движение маршрутных автобусов предусматривается по главным и основным улицам и дорогам.

Основным перевозчиком пассажиров в Стерлитамакском районе является Стерлитамакский АТП - филиал ГУП «Башавтотранс».

Предприятие располагается в районном центре, г. Стерлитамак.

Месторасположение автобусных остановок в Красноярском  сельсовете: на маршруте (с. Косяковка, с. Танеевка, с.Новый Краснояр, п. Светлый, д.Катениновский);.  Длина маршрута 18,2 км

Проектом запроектирован новый маршрут общественного транспорта: (с. Косяковка, с. Танеевка, с.Новый Краснояр, п. Светлый, д.Катениновский) с заездом в. Чувашский Куганак. Протяженностью 27,2 км

Проектом предусмотрены объекты транспортной инфраструктуры местного значения:

таблица №6.4

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика объекта | сзз | Статус объекта | Функциональная зона | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО | 2 объекта | 50 | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | с.Новый краснояр На а/д Стерлитамак- Красноусольский, На выезде из д.Михайловка -2 |
| 2 | Автомобильная стоянка | 2 объекта | 100 | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | с.Новый краснояр На а/д Стерлитамак- Красноусольский, На выезде из д.Михайловка -2 |
| 3 | АЗС | 2 объекта | 100 | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | с.Новый краснояр На а/д Стерлитамак- Красноусольский, На выезде из д.Михайловка -2 |
| 4 | Мойка автомобилей | 2 объект |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | с.Новый краснояр На а/д Стерлитамак- Красноусольский, На выезде из д.Михайловка -2 |
| 5 | Автомагазин сопутствующих товаров | 2 объект |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | с.Новый краснояр На а/д Стерлитамак- Красноусольский, На выезде из д.Михайловка -2 |
| 6 | Объездная а/д местного значения | 8,45 км |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | Северный объезд г.Стерлитамак От а/д Р-240 Уфа –Оренбург до а/д Бельский-Янгискиин |
| 7 | Мост | 3 объекта |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | Северо-западнее д. Косяковка. а/д Бельский-Янгискиин, подъезд к д. Михайловка -2, выезд на а/д Уфа-Оренбург южнее д. Михайловка-2 |
| 8 | Второстепенные улицы в жилой застройке | 1,53 км |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | С.Танеевка |
| 9 | а/д местного значения | 11,98 км |  | проектируемые | Зона транспортной инфраструктуры | д.Михайловка, улицы, Подъезд к новому кладбищу, подъезд к д. Михайловка -2, выезд на а/д Уфа-Оренбург южнее д. Михайловка-2 |
| 10 | Основные улицы местного значения | 14,0 км |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | с.Новый краснояр |
| 11 | Основные улицы местного значения | 18,7 км |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | д.Катениновский |
| 12 | Основные улицы местного значения | 2,38 км |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | Михайловка -2 |
| 13 | Строительство Автобусной остановки | 6 объектов |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | д.Катениновский с.Новый краснояр, д.Михайловка -2 |
| 14 | Второстепенные улицы и тротуары в жилой застройке | 5,545 км |  | реконструкция | Зона транспортной инфраструктуры | с.Новый краснояр |
| 15 | Второстепенные улицы и тротуары в жилой застройке | 7,25 км |  | проектируемый | Зона транспортной инфраструктуры | Михайловка -2 |
| 16 | Второстепенные улицы в жилой застройке | 2,49 км |  | реконструкция | Зона транспортной инфраструктуры | д.Катениновский |
| 17 | Второстепенные улицы в жилой застройке | 3,486 км |  | реконструкция | Зона транспортной инфраструктуры | д.Косяковка |
| 18 | Второстепенные улицы в жилой застройке | 3,043 км |  | реконструкция | Зона транспортной инфраструктуры | д.Михайловка, |
| 19 | Второстепенные улицы в жилой застройке | 0,814 км |  | реконструкция | Зона транспортной инфраструктуры | с. Танеевка |
| 20 | Второстепенные улицы в жилой застройке | 1,528 км |  | реконструкция | Зона транспортной инфраструктуры | д.Черкассы |
| 21 | Второстепенные улицы в жилой застройке | 4,059 км |  | реконструкция | Зона транспортной инфраструктуры | д.Чувашский Куганак |

* В соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса РФ п.4.1, 4.2 функциональные зоны для линейных объектов не устанавливаются.

** стоянки автомобильного транспорта формируются в зависимости от емкости предприятий обслуживания на территориях общественных центров.

##### Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Для населения Красноярского сельсовета ближайшими аэропортами является Международный аэропорт «Уфа», который находится на расстоянии 182 км.

В настоящее время местный аэродром, находящийся к северу от районного центра г. Стерлитамак, является недействующим. Проектом территориального планирования Стерлитамакского района предусматривается реконструкция существующего аэродрома.

Воздушный транспорт через Международный аэропорт «Уфа» обслуживает связи Республики Башкортостан с десятками городов на территории России, стран СНГ, а также дальнего зарубежья Греции, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и др.

ОАО «Международный аэропорт «Уфа» - крупнейший аэропорт России. Он является частью российского транспортного коридора «Запад – Восток» и находится на пересечении важнейших железнодорожных, воздушных, речных трубопроводных и автомобильных магистралей. Международный аэропорт «Уфа» был образован в 2000 году в результате разделения авиакомпании «Башкирские авиалинии». В январе 2006 с. ФГУП «МАУ» преобразован в ОАО «МАУ».

##### 6.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

По данным администрации сельского поселения уровень автомобилизации составляет 140 автомобилей на 1000 чел. населения.

Основная доля внутрипоселковых перевозок грузов и пассажиров приходится на автомобильный транспорт. Транспортно-экономические связи района складываются из вывоза сельскохозяйственной продукции, стройматериалов и ввоза торгово-снабженческих грузов, нефтепродуктов.

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Красноярского сельсовета представлены двумя автозаправочными станциями:

Размещение и характеристика работы АЗС на территории

Красноярского сельсовета

табл. № 6.6

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС (ведомственная, недействующая) | с. Новый Краснояр | Бензин, дизтопливо | нет инф. |

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станциях технического обслуживания (СТО) и автомойках при АЗС в г. Стерлитамак.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 370 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 4,0 тыс. человек составит 1480 единиц.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на станциях техобслуживания. Количество постов на станции техобслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей. Их общее количество составит 7 постов, которые проектом предложено разместить на территориях придорожных сервисов.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки размещаются на территории усадьб. Парковочные места секционной застройки размещаются на придомовых территориях, а также на специально отведенных территориях.

Гаражи ведомственных и социальных автомобилей размещаются на территории производственных предприятий

АЗС проектируется из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей (4 колонки). Проектом учтены территории строящихся АЗС.

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей в жилой зоне организуются за счет уширения проезжей части улиц.

Строительство автогазозаправочных станций предполагается в соответствии со схемой территориального планирования МР Стерлитамакский район.

##### 6.5. Трубопроводный транспорт

По территорий сельсовета проходит трубопроводная сеть представленная газопроводом высокого давления.

Их эксплуатация осуществляется по отраслевым планам

##### Глава VII. Инженерное обеспечение.

##### 7.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Централизованное теплоснабжение в Красноярском сельсовете Стерлитамакского района  отсутствует.

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, осуществляется преимущественно от индивидуальных ОАГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение – печное.

Для отопления здания школы, детского сада и администрации сельского поселения используется котельная на территории общеобразовательной школы, общей мощностью 200 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию - 2000.

Котельные на территории сельского поселения работают на газовом топливе.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Проектные решения

Теплоснабжение общественных зданий на проектируемой территории проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Расход природного газа на нужды отопления и горячего водоснабжения приведен в раздел Газоснабжение.

##### Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Красноярский  сельсовет.

Таблица7.1

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок | Красноярский сельсовет |  | Таблица 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
| 1 | Секционная застройка 2-5 этажей/ с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 0,5038 | 128,75 | 0,1 | 0,0 | 0,018 | 732 | 0,0 | 0,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  | 128,75 | 0,0 | 0,0 |  | 732 | 0,0 | 0,0 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | 2040г. | 233,418 | 26,25 | 6,1 | 0,7 | 5,557 | 175,2 | 1,0 | 7,8 |
|  | 2030г. | 59,9586 | 26,25 | 1,6 | 0,2 | 1,604 | 175,2 | 0,3 | 2,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2040г. | 233,9218 |  | 6,2 | 0,7 | 5,575 |  | 1,0 | 7,9 |
|  | 2030г. | 59,9586 |  | 1,6 | 0,2 | 1,604 |  | 0,3 | 2,0 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2040г. |  |  | 6,7 | 0,8 |  |  | 1,1 | 8,6 |
|  | 2030г. |  |  | 1,7 | 0,2 |  |  | 0,3 | 2,2 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2040г. |  |  | 5,8 | 0,7 |  |  | 0,9 | 7,4 |
|  | 2030г. |  |  | 1,5 | 0,2 |  |  | 0,3 | 1,9 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2040г. |  |  | 15,9 | 1,9 |  |  | 6,1 | 23,8 |
|  | 2030г. |  |  | 4,0 | 0,5 |  |  | 1,7 | 6,2 |

##### Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок с. Новый Краснояр

Таблица7.2

| Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
| 2040г. | 55,8 | 26,25 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 175,2 | 0,3 | 1,9 |
| 2030г. | 30,485 | 26,25 | 0,8 | 0,1 | 871 | 175,2 | 152,6 | 153,5 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040г. | 55,8 |  | 1,5 | 0,2 | 1,50 |  | 0,3 | 1,9 |
| 2030г. | 30,485 |  | 0,8 | 0,1 | 871,00 |  | 152,6 | 153,5 |
| Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040г. |  |  | 1,6 | 0,2 |  |  | 0,3 | 2,1 |
| 2030г. |  |  | 0,9 | 0,1 |  |  | 164,8 | 165,8 |
| То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040г. |  |  | 1,4 | 0,2 |  |  | 0,2 | 1,8 |
| 2030г. |  |  | 0,7 | 0,1 |  |  | 142,1 | 142,9 |
| Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040г. |  |  | 3,8 | 0,5 |  |  | 1,6 | 5,8 |
| 2030г. |  |  | 2,0 | 0,2 |  |  | 937,7 | 940,0 |

##### 7.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжением района занимается ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа», обслуживанием сетей филиал ОАО «Газсервис» г. Стерлитамак.

Обеспеченность централизованным газоснабжением в с. Новый Краснояр составляет 100% от общего жилищного-фонда.

По территории Красноярского сельсовета проходит магистральный газопровод Магнитогорск-Стерлитамак.

Газоснабжение Красноярского сельсовета осуществляется через АГРС «Куганак», расположенной в с. Ишпарсово, Подлеснинский сельсовет.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий

ГРП в населенных пунктах Красноярского сельсовета расположены:

1.) с. Косяковка – в северо-восточной части села;

2.) с. Танеевка – в северной части села;

3.) с. Новый Краснояр – в северной части села;

4.) д. Чувашский Куганак – в восточной части села.

В д. Катениновский, д. Черкассы и д. Михайловка в настоящее время газоснабжение отсутствует.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения.

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Газ низкого давления подается в жилые дома. Газ среднего давления подается  в модульные котельные, установленные для  обеспечения теплоснабжения и приготовления горячего водоснабжения школы и объекта социального обслуживания.

Для расчета требуемого расхода газа проектом принято:

-  в каждом доме - плита 4-х конфорочная, водонагреватель, АОГВ;

- модульная котельная для школы;

Производительность ПГБ, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.  Таблица 7.3

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям | Красноярский сельсовет | Таблица 7.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | 2040г. |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | сущ. | 2040г. | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,604 | 5,574 | 1672,2 | 805,9 |  |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 855 | 2791 | 8860,7 | 4270,2 |  |
|  | Итого |  |  | 10532,9 | 5076,1 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 11059,6 | 5329,9 |  |
|  | Категория 2 |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 553,0 | 266,5 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 580,6 | 279,8 |  |
|  | Категория 3 |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1,9 | 7,4 | 3334,8 | 1032,6 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |
|  |  | 6,2 | 23,8 |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 14975,0 | 6642,3 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям | с. Новый Краснояр | Таблица 7.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | 2030г. | 2040г. |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | 2030г. | 2040г. | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,871 | 1,5 | 261,3 | 130,7 | 450,0 | 236,8 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 353 | 478 | 1080,2 | 540,1 | 1389,5 | 731,3 |
|  | Итого |  |  | 1341,5 | 670,7 | 1839,5 | 968,2 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1408,6 | 704,3 | 1931,5 | 1016,6 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 70,4 | 35,2 | 96,6 | 50,8 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 73,9 | 37,0 | 101,4 | 53,4 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 142,9 | 1,8 | 131598,7 | 20007,3 | 814,1 | 248,1 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 940,0 | 5,8 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 133081,2 | 20748,6 | 2847,1 | 1318,1 |

##### 7.3. Водоснабжение

##### Существующее положение.

Водоснабжение на территории населенных пунктов Красноярского сельского поселения осуществляется преимущественно из подворных колодцев. Централизованное водоснабжение существует в с. Косяковка. По бактериологическим и химическим показателям воды отвечают требованиям ГОСТа 2874-82, «Вода питьевая». Очистка питьевой воды отсутствует.

Для обеспечения населения хозяйственно-питьевым водоснабжением используются подворные колодцы на приусадебных участках, а также водозаборные сооружения, расположенные в западной части села Новый Краснояр и обеспечивающие водоснабжение общеобразовательной школы и общественной застройки в центре населенного пункта.

Водоснабжение потребителям с.Новый Краснояр осуществляется централизованно из водозабора, расположенного на западной окраине села, на второй надпойменной террасе реки Белой.

Дебит водозабора составляет 4,32 м3/час, но запасы подземных вод не утверждены, также не разработан проект по зонам санитарной охраны скважин.

Имеется лицензия (УФА 01901 ВЭ) на право пользования недрами до 31 декабря 2023 г.

Также в с.Новый Краснояр действуют 2 скважины на территории детского сада и средней школы общей производительностью 3,5 м3 в месяц.

Показатели качества питьевой воды отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.»

Существующие сети системы водоснабжения обслуживающие бюджетных потребителей являются очень ветхими, износ составляет 100%

Проектные предложения.

Согласно перечню программных мероприятий  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Стерлитмакский район Республики Башкортостан  до 2030 года» в Красноярском сельском поселении необходимо организовать централизованное водоснабжение с.Новый Краснояр, д.Катениновский.

В качестве источников водоснабжения рекомендуется использовать подземные воды. Система водоснабжения населенных пунктов Красноярского сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Перспективный спрос населением услуг централизованного водоснабжения растет с каждым годом, в связи с увеличением численности граждан постоянно проживающих на проектируемой территории.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

- усадебная застройка  в с.Новый Краснояр и д.Катениновской, и н.п. Михайловка (мкр-он Михайловка-2)  оборудованными внутренним водопроводом  с местными водонагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.  Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при  несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии  сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 7.5

Пожаротушение.

Согласно таблице 1 СП СП 8.13130.2020 расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте с населением менее 1 тыс.чел принято один с расходом воды на один пожар 5 л/с, расход воды на внутренне пожаротушение ,согласно таблице 1 СП 10.13130.2009 — 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+5)*3*3600/1000=81 м3/сут.

Для села Новый Краснояр и д.Катениновский и д. Михайловка (мкр-он Михайловка-2) расчетное количество одновременных пожаров, согласно таблице 1 СП 8.13130.2009, принято один с расходом воды на один пожар 10 л/с., расход воды на внутренне пожаротушение ,согласно таблице 1 СП СП 8.13130.2020 — 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

В деревнях Михайловка и Черкассы допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

##### 7.4. Водоотведение

Существующее положение.

В  населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения, отсутствуют централизованные системы канализации. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от частных КФХ нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля хозяйства.

Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование с.Новый Краснояр, д.Катениновской и н.п.Михайловка-2. Канализование  предусмотрено в единые проектируемые биологические очистные сооружения (далее БОС).

В остальных населенных пунктах сельского поселения предусматривается устройство выгребных ям с последующим вывозом сточных вод с помощью ассенизационных машин на проектируемые очистные сооружения.

Предварительная производительность проектируемых БОС составит 1320 м3/сут; тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Очищенные стоки после БОС сбрасываются в р.Белая.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1 СП 31.13330.2021.

Нормы водопотребления и водоотведения сведены в таблице 7.5.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с. Новый Краснояр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020г. | 496 | 150 | 74,4 | 89,28 | 11,20 | 3,11 | 74,4 | 89,28 | 0,86 | 2,58 |
|  | 2030г. | 871 | 150 | 130,65 | 156,78 | 16,49 | 4,58 | 130,65 | 156,78 | 1,51 | 4,54 |
|  | 2040г. | 1500 | 150 | 225 | 270 | 24,30 | 6,75 | 225 | 270 | 2,60 | 7,81 |
| 2 | д.Катениновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020г. | 25 | 50 | 1,25 | 1,5 | 0,34 | 0,09 | 1,25 | 1,5 | 0,01 | 0,04 |
|  | 2030г. | 505 | 150 | 75,75 | 90,9 | 11,34 | 3,15 | 75,75 | 90,9 | 0,88 | 2,63 |
|  | 2040г. | 1420 | 150 | 213 | 255,6 | 23,41 | 6,50 | 213 | 255,6 | 2,47 | 7,40 |
| 3 | с.Косяковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020г. | 741 | 150 | 111,15 | 133,38 | 14,75 | 4,10 | 111,15 | 133,38 | 1,29 | 3,86 |
|  | 2030г. | 741 | 150 | 111,15 | 133,38 | 14,75 | 4,10 | 111,15 | 133,38 | 1,29 | 3,86 |
|  | 2040г. | 740 | 150 | 111 | 133,2 | 14,73 | 4,09 | 111 | 133,2 | 1,28 | 3,85 |
| 4 | д.Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020г. | 8 | 50 | 0,4 | 0,48 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 0,48 | 0,00 | 0,01 |
|  | 2030г. | 8 | 50 | 0,4 | 0,48 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 0,48 | 0,00 | 0,01 |
|  | 2040г. | 10 | 50 | 0,5 | 0,6 | 0,07 | 0,02 | 0,5 | 0,6 | 0,01 | 0,02 |
| 5 | Михайловка-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030г. | 505 | 150 | 75,75 | 90,9 | 11,34 | 3,15 | 75,75 | 90,9 | 0,88 | 2,63 |
|  | 2040г. | 1400 | 150 | 210 | 252 | 23,08 | 6,41 | 210 | 252 | 2,43 | 7,29 |
| 6 | с.Танеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020г. | 119 | 150 | 17,85 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 17,85 | 21,42 | 0,21 | 0,00 |
|  | 2030г. | 119 | 150 | 17,85 | 21,42 | 2,67 | 0,74 | 17,85 | 21,42 | 0,21 | 0,62 |
|  | 2040г. | 120 | 150 | 18 | 21,6 | 1,98 | 0,55 | 18 | 21,6 | 0,21 | 0,63 |
| 7 | д.Черкассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020г. | 11 | 50 | 0,55 | 0,66 | 0,14 | 0,04 | 0,55 | 0,66 | 0,01 | 0,02 |
|  | 2030г. | 11 | 50 | 0,55 | 0,66 | 0,14 | 0,04 | 0,55 | 0,66 | 0,01 | 0,02 |
|  | 2040г. | 10 | 50 | 0,5 | 0,6 | 0,13 | 0,04 | 0,5 | 0,6 | 0,01 | 0,02 |
| 8 | д.Чувашский Куганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020г. | 204 | 150 | 30,6 | 36,72 | 8,26 | 2,30 | 30,6 | 36,72 | 0,35 | 1,06 |
|  | 2030г. | 204 | 150 | 30,6 | 36,72 | 8,26 | 2,30 | 30,6 | 36,72 | 0,35 | 1,06 |
|  | 2040г. | 200 | 150 | 30 | 36 | 8,10 | 2,25 | 30 | 36 | 0,35 | 1,04 |
| 9 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020г. |  |  | 23,58 | 56,59 | 6,94 | 1,93 | 47,16 | 56,59 | 0,55 | 1,51 |
|  | 2030г. |  |  | 44,23 | 106,15 | 13,00 | 3,61 | 88,46 | 106,15 | 1,02 | 3,07 |
|  | 2040г. |  |  | 80,75 | 193,80 | 19,15 | 5,32 | 161,50 | 193,80 | 1,87 | 5,61 |
|  | Итого 2020г. | 1604 |  |  | 340,03 | 41,68 | 11,58 | 283,36 | 340,03 | 3,28 | 9,10 |
|  | Итого 2030г. | 2964 |  |  | 637,39 | 78,02 | 21,67 | 531,16 | 637,39 | 6,15 | 18,44 |
|  | Итого 2040г. | 5400 |  |  | 1163,40 | 114,94 | 31,93 | 969,50 | 1163,40 | 11,22 | 33,66 |

Ливневая канализация

В настоящее время на проектируемой территории система поверхностного водоотвода отсутствует.

Регулирование поверхностного стока позволяет не допускать попадание атмосферных вод на территории, подверженные карстовым явлениям.

В задачу схемы дождевой канализации в первую очередь входит исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники.

Водоотвод с проектной территории намечается осуществить открытыми водостоками. Открытые водостоки представляют собой канавы трапецеидального сечения шириной по дну 0,4-0,7 м, глубиной 0,4-0,6 м, с заложением откосов 1:1,5. Откосы укрепляются одерновкой. На участках с крутым рельефом во избежание размыва рельефа прокладываются бетонные лотки. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы .

Основными водоприемниками поверхностного стока является р.Белая.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к охране и использованию водных ресурсов, загрязненный поверхностный сток перед выпуском в водоприемник должен проходить очистку на очистных сооружениях дождевой канализации.

Разобщенность населенных пунктов, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство 2-ух очистных сооружений закрытого типа, в с. Новый Краснояр и д.Катениновский.

Необходимо отметить, что на основе данного проекта должен быть заказан проект «Схемы дождевой канализации», который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

##### 7.5. Электроснабжение

Существующее положение

По территории Красноярского сельсовета проходят магистральные 
ВЛ-110кВ «Янгискаин-ЮПП», отпайка на ПС «Куганак», отпайка на ПС «Строймаш».

Электроснабжение в с. Новый Краснояр муниципального района Стерлитамакский район осуществляют ОАО «БашРЭС» в лице Стерлитамакского РЭС ПО КЭС ОАО «БашРЭС».

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от подстанций:

- ПС 110/35/10  Куганак по линии ВЛ 6/10-0,4 кВ (воздушная)

- ПС Стерлитамакского ЛПУ МГ по линии ВЛ 6/10-0,4 кВ (воздушная).

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих и проектных подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

строительство новых трансформаторных подстанций:

Таблица 7.6

| 2030г. | 2040г. |
| --- | --- |
| БКТП-1 160 кВА | БКТП-3 160 кВА |
| БКТП-2 160 кВА | БКТП-4 160 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-6(10) кВ;

Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 42.13330.2016.

##### Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

Таблица 7.7

| № | Наименование объекта | 2020г, кВт | 2040г, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красноярский сельсовет | 847,06 | 2556,324 |
|  | В т.ч. с. Новый Краснояр | 440,496 | 577,185 |

##### 7.6. Телефонизация.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимально необходимого количества телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов, культурно-бытовых учреждений и т.п.

Таблица 7.8

| № | Наименование объекта | 2020г | 2040г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красноярский сельсовет | 1200 | 3650 |
|  | В т.ч. с. Новый Краснояр | 300 | 620 |

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

В последние годы получила развитие мобильная связь, прежде всего в сельской местности, где уровень телефонизации от стационарных АТС невысок.

Для подключения к сетям проектируемой территории необходимо:

  - Строительство одноканальной телефонной канализации с установкой колодцев ККС-2 от существующего смотрового колодца до проектируемого блока обслуживания.

  - Проложить от оптического кросса оптический кабель ОКБ 0,22-16 по существующей и вновь построенной телефонной канализации.

  - Для размещения оборудования связи в проектируемом блоке обслуживания предусматривается установка АВШ (антивандальный шкаф).

Место предполагаемой к размещению АТС и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

##### Теле-, радиофикация

В настоящее время телевидение и радиофикация населенных пунктов сельского поселения Красноярский сельсовет обеспечиваются относительно устойчивым приемом сигналов от телевизионных ретрансляторов, установленных в г. Стерлитамак.

Кроме того, в населенных пунктах Красноярского сельсовета активно развиваются Интернет и IP –телевидение.

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Количество новых теле,- радиоточек к 2040г будет составлять: - 2500 шт.

##### Объекты инженерной инфраструктуры

Таблица 7.11

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Статус объекта | Функциональная зона | Местополо-жение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| 1 | ТП | 4 объекта | 10м | проектируемая | Зона специализированной общественной застройки, инженерной инфраструктуры | С.Новый Краснояр, деревня Катениновский, Михайловка-2 |
| Газоснабжение |
| 2 | ГРП | 1 объект | 15м | проектируемый | Зона специализированной общественной застройки | с. Новый Краснояр |
| 3 | ГРП | 2 объекта | 15м | проектируемый | Зона инженерной инфраструктуры | Д. Катениновский |
| 4 | ГРП | 2 объекта | 15м | проектируемый | Многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки | Д. Михайловка-2 |
| 5 | Газопроводы Высокого давления | 19,269 км | 7м В обе стороны | проектируемый |  | С.Новый Краснояр, деревня Катениновкий |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 6 | Очистн. сооружения хоз.быт. канализации | 1 объект | 15-50м В зависим. от производительности | проектируемые | Зона размещения коммунально-складских и инженерных объектов | Межселенная территория |
| 7 | Сети водопроводные | 26,06 км | 5; 10м В обе стороны; в зависим. от условий застройки | проектируемые | * | Д.Катениновский, с.Новый Краснояр, с.Косяковка |
| 8 | Сети канализации | 21,978 км | 5; 10м В обе стороны; в зависим. от условий застройки | проектируемые | * | Д.Катениновский, с.Новый Краснояр |
| 9 | КНС | 7 объектов | 30-50 м, в зависимости от производительности | проектируемые | * | Д.Катениновский, с.Новый Краснояр |
| 9 | Сети канализации напорные | 11,35 км | 5; 10м В обе стороны; в зависим. от условий застройки | проектируемые | * | Д.Катениновский, с.Новый Краснояр |

##### Глава VIII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными предприятиями и автотранспортом, снижения уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя их необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории:

- природовосстанавливающие

- природообразующие

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

##### 8.1.Охрана воздушного бассейна

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников --- предприятий и организаций и передвижных источников — транспортных средств — в виде автомобильного транспорта.

Стерлитамакский район является одним из наиболее неблагополучных в экологическом отношении районов РБ. Во многом на состоянии окружающей среды сказывается соседство района с тремя крупными промышленными городами республики, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, использование земель района для размещения токсичных промышленных отходов, сброс сточных вод с очистных сооружений предприятий района и г. Стерлитамака.

Большой проблемой для района является насыщенность его магистральными продуктопроводами. По территории района проходит порядка 10 трубопроводов по перекачке таких продуктов, как бензин, дизельное топливо, газовый конденсат, нефть, газ, дистиллерная жидкость, этилен. Все они являются потенциальными источниками загрязнения.

### Климат района отличается континентальностью и умеренным увлажнением. Зима отличается устойчивой морозной погодой, лето тёплое. Преобладающими ветрами являются южные (34%) и юго-западные (14%).

### Стерлитамакский район находится в окружении промышленных городов: Стерлитамак, Салават, Ишимбай - выбросы промпредприятий, которых оказывают неблагоприятное влияние на район. «Роза ветров» способствует переносу загрязняющих веществ на территорию района, особенно на северо-восточную, юго-восточную, восточную и центральную части района.

### Состояние загрязненности атмосферного воздуха также связано с деятельностью промпредприятий и сельскохозяйственных объектов района, из которых 59 представляют информацию  по госстатотчетности 2-ТП (воздух).

### Выбросы от стационарных источников, расположенных на территории Стерлитамакского района, уменьшились на 79% по сравнению с предыдущим годом. Так как произошло уменьшение выбросов загрязняющих веществ Стерлитамакским ЛПМУГ ООО «Газпромтрансгаз-Уфа» за счет уменьшения выбросов метана.

### Согласно представленным Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) данным федерального статистического наблюдения по формам № 2-ТП (воздух), динамика выбросов представлена в Таблице №8.

### Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  по Стерлитамакскому району за 2008 – 2020 г.г.

табл. № 8

| Наименование | Годы/тыс.тонн |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2019 | 2020 |
| Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн | 9,2 | 10,8 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - стационарные источники | 4,4 | 5,5 | 2,3 | 2,179 | 2,425 |
| - передвижные источники | 4,8 | 5,3 | - | - | - |

### Приоритетным источником загрязнения атмосферы углерода оксидом является Стерлитамакское ЛПМУГ ООО «Газпромтрансгаз-Уфа», ГУСП совхоз «Рощинский», на долю которых приходится 49,56 % выбросов данного компонента стационарными источниками по району. Основным загрязнителем атмосферного воздуха является Стерлитамакское ЛПУ ООО «Газпромтрансгаз-Уфа» (90,11 % от общего по стационарными источниками), в выбросах которого основную долю составляют углеводороды 4927,655 тонны.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон — необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий. Основными предложениями в область охраны атмосферного воздуха сводятся к следующимс:

Транзитное движение транспорта через населенные пункты исключается.

Грузовое движение осуществляется по федеральным, региональным и межмуниципальным трассам. С целью исключения шума санитарно-защитные зоны от автодорог максимально озеленяются.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль за работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается:

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха.  Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, и на сопредельных территориях приведены ниже.

##### Перечень существующих  и проектируемых производственных и коммунальных территорий и объектов

таблица № 8.1

| Номер на карте ГД-2 | Наименование | Местонахождение | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3,4,5,10 | Сельскохозяйственное производство |  |  |
| 2 | Предприятие по изготовлению металло-деревянных изделий, мебели |  |  |
| 6,7,17 | Склады |  | 5/50 |
| 8 | Предприятие коммунального назначения |  |  |
| 9 | Хранение и переработка сельхозпродукции |  |  |
| 11,12 | Насосная станция для оросительной системы "Спартак" | с. Новый Краснояр | 4/100м |
| 13 | Пилорама |  |  |
| 14,19,20 | Сельхозпредприятия ( недействующие) |  |  |
| 15 | ООО «Глав дорстрой», малые предприятия |  | 3/300м, 5/50м |
| 16 | Животноводческое предприятие до 100 голов |  | 4/100м |
| 18 | Животноводческое предприятие совхоза Рощинский ( недействующее), реконструкция до 100 голов |  | 4/100м |
| 21 | Электроподстанция110/10 кВ |  |  |
| 22 | Производственная площадка магистральных трубопроводдов |  |  |
| 23 | Диспетчерская |  |  |
| 24,25 | Объекты трубопроводного транспорта |  |  |
| 26 | Южный флаг Куганакского месторождения кирпичных суглинков, лицензия УФА 03368 ТЭ ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» | Скверная часть СП | 4/100м |
| 27 | Месторождение ПГС Светлое, лицензия УФА 03911 ТЭ, ООО «АМР-МСК» | Северо-восточная часть СП | 4/100м |
| 28 | Катениновское -2 месторождения ПГС | Северо-западнее от д. Катениновский | 4/100(50) |
| 29 | Красноярское месторождение Месторождение песка и ПГС, западная часть, лицензия УФА 02768 ТЭ, ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» | Западная часть СП | 4/100м |
| 30 | Месторождение ПГС собственных нужд |  | 4/100м |
| 31 | Михайловское месторождение керамзитовых глин | Южнее д. Михайловка | 4/100м |
| 32 | Месторождение ПГС, Шахтауская излучина | Южная часть СП | 4/100м |
| 33 | Новотроевская площадь, Месторождение песка и ПГС, лицензия УФА 03361 ТЭ, ООО «СТР-Неруд» | Северо-Западная часть СП | 4/100м |
| 34 | Месторождение ПГС для собственных нужд |  | 4/100м |
| 35 | Полигон промотходов | закрытое, рекультивация территории | 1/1000 |
| 36 | Скотомогильник |  | 1/1000 |
| 37 | Объекты придорожного сервиса | проектируемые | 4/100(50) |
| 38 | Пождепо на 2 автомобиля | проектируемые | 4/100м |
| 39 | ЖЭУ | проектируемые |  |
| 40 | Пункт приема вторсырья | проектируемые | 5/50м |
| 41 | Банно-прачечный комбинат с приемным пунктом химчистки | проектируемые |  |
| 42 | Объекты инженерной инфраструктуры | проектируемые |  |

##### 8.2. Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006 г. (Ст. 65.) ширина водоохраной зоны реки и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии (часть в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).

Затапливаемые зоны паводковыми водами

Самой большой рекой на территории сельского поселения является река Белая, средняя продолжительность половодья на которой составляет 50 – 60 дней. В конце мая на реке Белая устанавливается летняя межень, изредка прерываемая 1 – 2 паводками.

Основное питание реки Белая– снеговое. Весной проходит 70 – 75 % годового объема стока, в летне-осенний период проходит 20 % и в зимний – 10 %.

Ледостав образуется во второй декаде ноября. Средняя продолжительность ледостава 150 дней. Наибольшая толщина льда наблюдается в марте – 55-75 см, а в особо суровые зимы – до 100 см и более. Вскрытие происходит в первой-второй декадах апреля и сопровождается непродолжительным ледоходом 2 – 3 дня. Во время вскрытия наблюдаются заторы. Полное очищение реки ото льда происходит в третьей декаде апреля.

Населенных пунктов, попадающих в зону затопления в весенний паводок 2010 г. на территории сельского поселения Красноярский сельсовет нет.

##### Водоохранные зоны водных объектов:

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 13.07.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского Красноярский сельсовет следующие:

табл. №8.3

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Белая | 1430 | 200 | 50 | 20 |
| Р.Куганак | 102 | 200 | 50 | 20 |
| Озера, пруды | - | 50 | 40 | 5 |

Защитные леса ГЛФ (государственного лесного фонда) – запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса. Общая площадь ГЛФ по сельскому поселению – 535,1 га.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным (ливневым) системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Режим использования водоохранных зон предусматривает строго нормированный выпас скота, организацию мест для водопоя скота, на пахотных массивах должны использоваться приемы обработки почв, исключающие возникновение всех видов эрозии почв.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является поэтапный охват канализацией населенных пунктов. Проектом предусматривается централизованная система канализации с очистными сооружениями для административного центра сельского поселения с. Новый Краснояр  и крупных населенных пунктов с численностью более 400 человек, которым относсятся населенные пункты: д. Косяковка..

Использование очистных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо объектов биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико – химической очистки сточных вод.

Подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные:

- с состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

-  создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

##### Природоохранные территории

включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все лесные участки относятся к защитным лесам 1 группы. Огромное значение сохранение лесов имеет для сельского хозяйства: водорегулирующее, почвозащитное.

##### 1. Зона санитарной охраны водозабора

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

В настоящее время на действующих водозаборах Красноярского сельсовета проекты санитарной охраны не разрабатывались - соблюдается режим и требования в соответствии с СП 31.13330.2010.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны как для подземных источников водоснабжения устанавливаются в соответствии с п. 2.2.1.1. СанПин 2.1.4.1110-02 (взамен   СанПин 2.1.4.027-95)  на расстоянии не менее 50 метров от крайних скважин. Границы второго пояса ЗСО определяются гидравлическими расчетами.

##### 2. Природоохранные территории:

- Водоохранные зоны водных объектов:

- Река Белая, река Куганак– 200 метров (статьи 65. Водного кодекса РФ);

- Озер, ручьев – 50 метров.

Защитные леса ГЛФ (государственного лесного фонда) – запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Для предотвращения загрязнения водоносного горизонта, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований, описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

В целях предотвращения загрязнения источников водоснабженияот них устанавливаются пояса санитарной охраны. В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

СП Красноярский сельсовет МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан расположен в границах зоны санитарной охраны водозабора «Ашкадарский» ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

##### Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
      Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
       Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
    Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
     Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

##### Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
      Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
      Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
      Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
      Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

##### Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
       Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.
         Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

##### 8.3 Охрана почв, растительности, лесов

В пределах границ сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан особо охраняемых природных территорий республиканского значения не имеется. В непосредственной близости от границы сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район РБ располагаются охранные зоны памятников природы «Гора Юрактау», «Гора Куштау». Режим охраны данных охранных зон утвержден Указом Главы Республики Башкортостан от 22.07.2021 № УГ-375 «О создании охранных зон памятников природы республиканского значения»

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.д. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей и проектируемой автомобильных магистралей межмуниципального значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

В сельском поселении проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почво-защитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв.

Одним из первоочередных мероприятий являются - проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры, применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии – перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся – создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основными объектами охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасождениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

##### Охрана и защита лесов

7,0 % территории Красноярского сельского поселения покрыто лесом.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению относятся к защитным лесам.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а так же развития лесной промышленности, с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса на территории сельского поселения подлежат освоению в целях сохранения средообразующей, водоохранной, защитной, санитарно-гигиенической, оздоровительной и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом втором поясах санитарной охраны источников питьевого хозяйственно – бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железно дорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- лесопарковые зоны;

- городские леса;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

- государственные защитные лесные полосы;

- противоэрозионные леса;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях горах;

- леса, имеющие научное или историческое значение;

- орехово-промысловые зоны;

- лесные плодовые насаждения;

- ленточные боры;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемических растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

Категории защитных лесов определены в соответствии со ст. 10 и 102 Лесного кодекса РФ и Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 84 от 20 марта 2008 г.

Для восполнения недостатка древесины рубок и для сохранения лесов и лесовосстановления в республике проводятся щадящие способы рубок главного пользования – постепенные и добровольно-выборочные промежуточные рубки, санитарные рубки ослабленной и поврежденной древесины в лесах I группы и прочие рубки.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение на вырубках хвойного подроста в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновление не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно-ценных и быстрорастущих пород. Площади, возобновившиеся малоценными породами, назначаются под реконструкцию.

Охрана лесных насаждений занимает одно из ведущих мест

К числу охранных мероприятий по охране лесов относится

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

##### Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной  обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего  необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

##### Особо охраняемые природные территории

В пределах границ сельского поселения  Красноярский  сельсовет Муниципального района Стерлитамакский район   особо охраняемых природных территорий республиканского (регионального) значения не  имеется.

На северо-востоке  территории Красноярского  сельсовета  расположена часть геопарка  «Торатау».

##### 8.4. Санитарная очистка территории

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления на территории сельского поселения Красноярский  сельсовет муниципального района Стерлитамакский район РБ  не имеются объекты размещения  коммунальных отходов (далее – ТКО).

Имеющаяся свалка промышленных отходов «Михайловская» законсервирована в рамках национального проекта «Чистая страна», включена в мероприятия, направленные на ликвидацию накопленного вреда окружающей среды от размещения отходов, прошлой деятельности промышленных предприятий.

Согласно схеме потоков отходов, предусмотренной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан сбор и вывоз ТКО, образующихся на территории муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО ООО «ЭКО-СИТИ»  Отходы, образующиеся  на территории Стерлитамакского района, поставляют на сортировочный комплекс  ООО «Эко-Сити», после чего отходы вывозят на захоронение  на полигон ТКО.

В соответствии с кадастром отходов производства и потребления полигон ТКО г. Ишимбай расположен в 2500м северо-восточнее г. Ишимбай на земельном участке с кадастровым номером 02:28:151301:1817, включен в ГРОРО № 02-00079-З-00164-27022015.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится,  в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»:  создание и содержание  мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО; организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО.

Одним из основных принципов является создание и организация мест (площадок)  для раздельного накопления ТКО согласно порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан, утвержденному постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22.01.2018 №25

Необходимо предусмотреть места организации раздельного накопления отходов  I и II классов опасности, образующихся у жителей и предприятий, осуществляющих свою деятельность  на территории сельского поселения, в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. Органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также осуществляют их информирование.

В соответствии Федеральным законом от 26.07.2019 N 225-ФЗ индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно при наличии в собственности или на ином законном основании объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности. В иных случаях индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, передают данные отходы федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

· сокращение объемов образования отходов;

· предотвращение образования отходов;

· рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

· селективный сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых коммунальных отходов (мусора);

· сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

· обезвреживание отбросов;

· уборка улиц и площадей;

· общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со ст. 1  Федерального закона от 24июня 1998 года №89-ФЗ» Об отходах производства и потребления» твердые коммунальные отходы-  отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 принята государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан, которая объединяет 3 подпрограммы: «Обеспечение неистощительного природопользования в Республике Башкортостан», «Экологическая безопасность Республики Башкортостан», «Обеспечение реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферномувоздуху,почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

В данном проекте расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

В данном проекте расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

##### Коммунальные отходы

Таблица №8.4

| Наименование отходов | Количество коммунальных отходов В том числе крупногабаритные на 5575чел |
| --- | --- |
|  | Кг/год | М3/год |
|  | На 1 чел./год | Всего в год | На 1 чел./год | Всего в год |
| Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий | 298,9 кг | 1666,37 т/год | 1,95 куб.м | 10,87тыс. куб.м |

На расчетный срок предусмотрено полное канализирование малоэтажного индивидуального жилого фонда.

##### Морфологический состав ТКО

Таблица № 8.5

|  | Компонент | % по массе | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПНД | 5,6 | 93,52 |
| 2 | Бумага, включая(газеты, книги) | 6,6 | 110,22 |
| 3 | ПЭТ светлый | 2,6 | 43,42 |
| 4 | ПЭТ темный | 2,3 | 38,41 |
| 5 | Картон | 10,1 | 168,67 |
| 6 | ПВД (мешки, пакеты,тара) | 7,6 | 126,92 |
| 7 | Пластиковая тара, загрязненная моющими средствами (канистры и др.) | 3,8 | 63,46 |
| 8 | Пластик, загрязненный пищ. отходами | 5,4 | 90,18 |
| 9 | Стекло | 8,7 | 145,29 |
| 10 | Алюминиевые банки | 3,1 | 51,77 |
| 11 | Пищевые отходы | 20,7 | 345,69 |
| 12 | Смет | 5,0 | 83,5 |
| 13 | Металлолом черный | 2,8 | 46,76 |
| 14 | Ватно-марлевые изделия | 5,4 | 90,18 |
| 15 | Ветошь | 2,3 | 38,41 |
| 16 | Хвосты | 4,8 | 80,16 |
| 17 | Прочие | 2,6 | 43,42 |
| 18 | Древесные отходы | 0,1 | 1,67 |
| 19 | Кожаные изделия, обувь | 0,1 | 1,67 |
| 20 | Электронный лом | 0,1 | 1,67 |
| 21 | Строительные отходы | 0,4 | 6,68 |
|  | Всего | 100 | 1666,37 т/год |

Мусор из домовладений удаляют на специально оборудованные контейнерные площадки, затем - специальным мусороперевозным транспортом на полигон ТКО по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

##### Сбор и удаление крупногабаритных отходов

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

##### Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается

· организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

· создание на территории населенного пункта сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

· создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

Для накопления утилизируемых компонентов ТКО на контейнерных площадках устанавливаются специальные емкости, обеспечивающие размещение в них только определенного вида отходов. При этом соблюдаются следующие условия:

контейнеры должны иметь цветовую индикацию и соответствующую маркировку.

конструкция контейнеров должна не допускать попадания внутрь атмосферных осадков, проникновения животных и по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

· ·контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

·Пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб города.

В соответствии с Правилам обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314, органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также осуществляют их информирование.

##### Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1(365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((10870 х 1х 1,25) / 365х 0,75) х 1,05 = 39,7

контейнеров (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((1910х 1х 1,25) / 365х 1,5) х 1,05 =5 бункеров

Расположение контейнерных площадок уточняется на стадиях проект планировки, проект межевания территорий.

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО:

М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час;

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час;

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог. - продолжительность погрузки, час;

Траз. - продолжительность разгрузки, час;

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час;

Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+0,5+1)=3,5~1 - число рейсов;

Псут = 1х20,6 х2= 41,2 м3— суточная производительность мусоровоза с учетом уплотнения.

М=(10870+1910)/365х164,8х0,8=1 мусоровоз

Маршрутизация движения, собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Централизованный сбор и вывоз ТКО

В соответствии с кадастром отходов производства и потребления полигон ТКО г. Ишимбай расположен в 2500м северо-восточнее г. Ишимбай на земельном участке с кадастровым номером 02:28:151301:1817, включен в ГРОРО № 02-00079-З-00164-27022015.

Зона регионального оператора № 1

Таблица № 8.6

| № п/п | Наименование МО (ГО) | Наименование объекта | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный район Ишимбайский район г. Ишимбай | полигон ТКО | Республика Башкортостан, Ишимбайский район, в 2500м северо-восточнее г. Ишимбай | 02:28:151301:1817 |

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

В настоящее время жидкие отходы из неканализованных домовладений вы возятся ассенизационным вакуумным транспортом.  На расчетный срок предусмотрено полное канализование малоэтажного индивидуального жилого фонда.

Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещение твердых коммунальных отходов.

Согласно реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами  на территории Красноярского сельсовета расположена законсервированная свалка промышленных отходов.

Таблица.8.6.1

| Наименование | Адрес | Вид объекта | Назначение | Состояние | Накоплено,т | Год ввода | Год вывода из экспл | Площадь,га | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка промышленных отходов «Михайловская» | Стерлитамакский район, 2 км от ст. Косяковка по дороге в д. Михайловка | Полигон захоронения промышленных отходов (за исключением захоронения в недрах) | Захоронение | Законсервированный (временноне эксплуатируемый) | 30000,0 | 1967 | 1972 | 5,000 | 53.73120700 56.00577200 |

##### Скотомогильники

На территории сельского поселения располагается действующая биотермическая яма, 1300 м. северо-восточнее от ул. Башиловская д. Чувашский Куганак . Площадь - 300м2. В соответствии с санитарной классификацией предприятий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I класса и ширина санитарно-защитной зоны от них составляет 1000 метров. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626., и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

##### 8.5. Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110/35/10 кВ. Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 кв/м2, для населенной местности – 15 кв/м2.

Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 кВ – 20 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В», М. Энергоатомиздат, 1985 г. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

Сельхозугодья, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.

##### Охрана от транспортных коммуникаций

В составе общей проблемы экологической безопасности сокращение уровня транспортного загрязнения занимает важнейшее место.

Автомобильный транспорт

В приземном воздушном слое зоны влияния автомобильных дорог под воздействием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов непрерывно протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, химические и фотохимические процессы.

От характера этих процессов зависит пространственное распространение отработанных газов (ОГ) автомобилей, в которых содержится более 200 токсичных веществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и другие тяжелые металлы. Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переключения передач, простоев на светофорах, железнодорожных переездах и в транспортных заторах.

Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий – радиусов горизонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, уровней загрузки дорог движением, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60 - 70 км/час.

Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости.

На большинстве дорог с усовершенствованным покрытием скорость движения составляет 30 - 50 км/час, с переходным покрытием – 20 - 40 км/час, на грунтовых дорогах 10-20 км/час. Это приводит к перерасходу горючего и повышенному загрязнению атмосферы.

Выполнение намеченной программы работ по совершенствованию дорожной сети Республики Башкортостан позволит увеличить скорость движения на дорогах до 40 - 60 км/час и сократить размеры вредных выбросов.

На участках дорог II категории, проложенных по сельхозугодьям, необходимо предусмотреть санитарно-защитные полосы шириной 10 - 40 метров от границы полосы отвода с обеих сторон дороги, свободных от посадок сельскохозяйственных культур или посадку 2-х – 3-х рядных зеленых насаждений, что снизит уровень загрязнения на 30 - 40%.

В отличие от водной и воздушной среды, где протекает процесс самоочищения, почва обладает этим свойством в незначительной степени. Степень загрязнения почв вредными веществами и тяжелыми металлами, распределение и перенос их на расстояние зависит от интенсивности, состав транспортного потока и режимов движения автотранспорта, а также от сорбционной способности почвы и движения грунтовой воды.

Глубина проникновения тяжелых металлов в почву обычно не превышает 20 см, при сильном загрязнении они проникают на глубину до 160 см. Опасность такого загрязнения – возможность наступления токсичных соединений металлов в виде водорастворимых форм в грунтовые воды.

Совершенствование дорожной сети и санитарно-защитное озеленение позволяет уменьшить загрязнение почв придорожной полосы. Кардинальным решением является отказ от применения этилового бензина.

В процессе эксплуатации автодорог следует учитывать влияние дорожной пыли, образующейся при движении автотранспорта. Поэтому учет необходимых мероприятий по защите окружающей среды от дорожной пыли является неотъемлемой частью содержания автодорог, особенно с переходными и низшими дорожными одеждами, а также при стадийном методе строительства дорог с капитальными и облегченными типами дорожной одежды, когда на первой стадии строительства предусматриваются щебеночные и им подобные покрытия

На интенсивность пылеобразования влияют физико-механические свойства материала и состояние покрытия, скорость движения автотранспорта, масса, габариты и тип движущихся по дороге транспортных средств. Среднегодовая запыленность придорожной полосы в расчете на 1 км протяжения составляет 10 - 30 тонн для грунтовых дорог и 5 - 10 тонн для дорог с переходным типом покрытия, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5 - 15 раз и в 3 - 5 раз, в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Выполнение рекомендуемой программы работ позволит ликвидировать грунтовые дороги, являющиеся главным источником загрязнения.

На дорогах с переходным типом покрытия перспективные размеры движения составляют менее 100 авт/сутки и здесь достаточно периодически проводимых работ по обеспыливанию.

К защитным мероприятиям по снижению запыленности окружающей местности относятся зеленые насаждения вдоль дорог.

При проложениитрасс дорог через населенные пункты, а также угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур, следует предусматривать твердое покрытие дорожных одежд с укреплением обочин из материалов, обработанных вяжущими.

Оценка воздействия транспортного шума производится при прохождении дорог высших категорий через крупные населенные пункты.

Воздействие шума на население, проживающее постоянно в придорожной полосе, проявляется в виде как объективного раздражения, так и объективных патологических изменений органов слуха, центральной и сердечно-сосудистой систем.

Общий уровень транспортного шума зависит от интенсивности и скорости транспортного потока, эксплуатационного состояния автомобилей, объема и характера перевозимых грузов, подачи звуковых сигналов. Для улучшения экологической обстановки рекомендуется строительство обходов городов и поселков дорогами со значительными размерами транзитного движения. На участках дорог II-III категорий в пределах населенных пунктов предусматриваются шумозащитные полосы из зеленых насаждений, отделяющих проезжую часть от жилых массивов, что позволит снизить шумовое воздействие до уровня санитарных норм.

При оценке состояния растительности учитывается неблагоприятное воздействие на нее загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей, пылеобразование в процессе эксплуатации дорог, заболачивание прилегающих к дороге площадей, вырубка леса, геохимическое загрязнение почв вследствие утечки горюче-смазочных материалов, продуктами истирания автомобильных шин и покрытий автодорог, а также твердыми выбросами.

Прокладка автодорог по лесным массивам в большинстве случаев не учитывает места обитания, размножения и путей миграции животных, что приводит к сокращению их численности, а при переходе животных через дорогу возникают аварийные ситуации.

Для сохранения природных ресурсов необходимо предусмотреть мероприятия по защите растительного и животного мира.

При прокладке трасс вновь строящихся дорог рекомендуется минимальное затрагивание лесов I группы, обход питомников и заповедных зон.

Дороги следует прокладывать по неудобным землям и малоценным сельхозугодьям. На временно изымаемых участках сельскохозяйственных и лесных угодий предусматривается их последующая рекультивация и лесовосстановление.

В местах перехода животных через дороги следует установить соответствующие знаки и указатели.

В зоне влияния автомобильных дорог грунтовые и поверхностные воды в высшей степени подвержены опасности загрязнения маслами, топливом, смазочными материалами, продуктами истирания шин, антигололедными материалами, тяжелыми металлами. Даже минимальное количество этих веществ может сильно изменить качество воды, что отрицательно влияет на живые организмы. Существенный ущерб биосфере наносит эрозия почвы.

Массовые потери грунта с обнаженных, лишенных растительности поверхностей стали распространенным явлением. С незакрепленного откоса смыв происходит в 1000 раз интенсивнее, чем после образования дернины. Противоэрозионные мероприятия при строительстве и ремонте автомобильных дорог – укрепление откосов, устройство быстротоков, рассеивающих трамплинов и гасителей водной энергии, должны быть обязательными, иначе неизбежно возрастает ущерб для окружающих земель и конструктивных элементов самой дороги.

Закладка грунтовых резервов и карьеров дорожно-строительных материалов на затопляемых поймах рек, разработка грунтов средствами гидромеханизации также отрицательно сказывается на состоянии водоемов.

Существующие мосты через реки, особенно деревянные мосты и мосты, построенные до 1960 г., имеют отверстия меньше ширины реки, что приводит к изменению гидрологического режима, подтоплению и заболачиванию поймы реки выше моста, ухудшению условий естественного воспроизводства рыбных запасов.

Сброс дождевой и снеговой воды с проезжей части мостов без очистки приводит к загрязнению рек.

Для снижения отрицательного воздействия на водотоки рекомендуется при строительстве и реконструкции мостов принимать отверстие больше ширины реки, что исключит отрицательное влияние на гидрологический режим. Отвод воды с проезжей части рекомендуется осуществлять с помощью лотков с предварительной очисткой воды перед сбросом в водоток.

Реализация рекомендаций по защите окружающей среды от различных видов загрязнения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и мостов позволит снизить степень загрязнения придорожной полосы.

##### Воздушный транспорт

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения проектом предложено восстановление существующего аэродрома в районном центре г. Стерлитамак.

Для защиты обслуживающего персонала, пассажировиместногонаселенияотвоздействияэлектромагнитныхизлученийнеобходимовокругустанавливаемогорадиотехническогосредстваустраиватьсанитарно-защитныезоныизоныограничениязастройки. Размерыэтихзондолжныопределятьсярасчетамивсоответствиисведомственныминормативнымидокументами.

Расстояние от границ летного поля аэродрома до границ селитебной территории составляет 2  километра, посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 километров от селитебной территории  в направлении взлета (посадки) иметь разрыв между боковой границей летной полосы (посадочной площадки) играницейселитебнойтерриториинеменее0,3 километра (СП 121.13330.2019 «Аэродромы»). Федеральные Авиационные правила. Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

ВсоответствиисФедеральнымиправиламииспользованиявоздушногопространстваРоссийскойФедерациивпределахграницрайонааэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещаетсястроительствобезсогласованиястаршегоавиационногоначальникааэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

− объектоввысотой50 метров и болееотн осительно уровня аэродрома (вертодрома);

− линий связи электропередачи, а так же других источников радио и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

− взрывоопасных объектов;

− факельныхустройствдляаварийногосжиганиясбрасываемыхгазоввысотой50 метров и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

− промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельностькоторыхможетпривестикухудшениювидимостиврайонеаэродрома (вертодрома).

Участкиаэродрома, предназначенныедляобслуживаниявоздушныхсудов, используемыхдлявнесенияудобренийипестицидоввсельскомхозяйствеиприлесозащите, идругиеспецплощадки (предангарные, доводочные, мойкииантиобледенительнойобработкивоздушныхсудов, спецавтобаз, складовгорюче-смазочныхматериаловидругие) должныбытьоснащенысооружениямидляхимико-реагентнойимеханическойочистки, атакжеобезвреживаниясточныхвод, сбрасываемыхвканализациюаэропорта.

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (утв. Постановлением ПравительстваРоссийскойФедерацииот 11.03.2010 г. № 138) длякаждогоаэродромаустанавливаетсяприаэродромнаятерритория. Границыприаэродромнойтерриторииопределяютсяповнешнейграницепроекцииполосвоздушныхподходовназемнуюиливоднуюповерхность, авнеполосвоздушныхподходов – окружностьюрадиусом30 кмотконтрольнойточкиаэродрома.

Впределахприаэродромнойтерриториизапрещаетсяпроектирование, строительствоиразвитиегородскихисельскихпоселений, атакжестроительствоиреконструкцияпромышленных, сельскохозяйственныхобъектов, объектовкапитальногоииндивидуальногожилищногостроительстваииныхобъектовбезсогласованиясостаршимавиационнымначальникомаэродрома (в соответствии с проектом санитарно-защитной зоны от аэродрома). Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а внеполосвоздушных подходов - неменее15 кмотконтрольнойточкиаэродромаобъектывыбросовотходов, строительствоживотноводческие фермы, скотобойни идругие объекты, способствующие привлечениюимассовомускоплениюптиц.

Строительство и размещение объектоввне территории районааэродрома, еслиихистиннаявысотапревышает50 метров, согласовываютсястерриториальныморганомФедеральногоагентствавоздушноготранспорта.

##### Трубопроводный транспорт

Охрана окружающей природной среды от вредного воздействия трубопроводного транспорта сводится к организации охранных зон вдоль трасс магистрального трубопровода согласно СП 36.13330.2012

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации нефтепроводного и газопроводного транспорта, основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях, перекладкой существующих трубопроводов в технические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.

##### Магистральные трубопроводы

Через территорию Красноярского сельского поселения Стерлитамакского муниципального района проходят газопроводы горючих газов давлением до 12 кгс/см. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений принимается в зависимости от давления:

- для низкого (0,05 кгс/см ) - 2 метра;

- для среднего (свыше 0,05 кгс/см до 3 кгс/см ) - 4 метра;

- для высокого (свыше 3 кгс/см до 6 кгс/см ) - 7 метров;

- для высокого (свыше 6 кгс/см до 12 кгс/см ) - 10 метров.

ГРП (типа ПГБ) 1,2 МПа – 15 метров, ШРП 0,6 МПа – 15 метров.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция-СНиП 2.07.01-89*);).

Минимальные размеры санитарных разрывов для газопроводов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 36.13330.2012 и составляют для газопровода диаметром 500 мм – 150 метров.

Минимальные расстояния учитывают степень взрыво-пожаро-опасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии со СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением  Госгортехнадзора России от 22 апреля1992 г. № 9).

##### Перечень магистральных трубопроводов представлен в нижеследующей таблице.

Перечень магистральных трубопроводов

Таблица № 8.7

| №№ | Наименование | Перекачиваемый продукт | Условный диаметр, мм | Рабочее давление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные нефтепродуктопроводы |  |  |  |
| 1 | МНПП «Салават- Уфа» | Бензин | 500 | 55 кг/см2 |
| 2 | МНПП «Ишимбай- Уфа» | То же | 350 | 58 кг/см2 |
|  | Магистральные конденсатопроводы |  |  |  |
| 3 | III н. «Оренбург- Салават- Уфа» | Конденсат стабильный | 350 |  |
| 4 | IV н. «Оренбург- Салават- Уфа» | То же | 530 |  |
|  | Магистральные нефтепроводы |  |  |  |
| 5 | МН «Калтасы- Языково- Салават» | Нефть | 720 | 3 Мпа |
| 6 | МН «Шкапово- Салават» | Нефть | 530 | 6,4 МПа |
| 7 | МН «Салават- Орск» | Нефть | 530 | 6,4 МПа |
|  | Магистральный этиленопровод |  |  |  |
| 8 | «Нижнекамск- Уфа- Стерлитамак- Салават» | Этилен газообразный | 219 х 8 мм | 60- 90 кг/см2 |
|  | Магистральные газопроводы |  |  |  |
| 9 | МГ «Магнитогорск- Стерлитамак» | Природный газ | 800 | 5,5 МПа |
| 10 | МГ «Ишимбай- Уфа» | То же | 700 | 5,5 МПа |
| 11 | МГ «Поляна КСПХГ» | -//- | 1000 | 5,5 МПа |
| 12 | МГ «Поляна КСПХГ» | -//- | 1200 | 5,5 МПа |

##### Глава IХ. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования по организации безопасности жизнеобеспечения населения, пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации, согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г №68-ФЗ (с изменениями на 25 ноября 2009 года).

##### 9.1 Пожарная безопасность. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

При разработке данного проекта учтены все необходимые требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-Фз, а также Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123-ФЗ,  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция-СНиП 2.07.01-89*);

- Приказ Госкомитета РБ по строительству и архитектуре от 01.08.2016 г. N 211 «Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан»;

А именно:

-Дислокация подразделений пожарной охраны на территории Красноярского сельсовета расположена исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает - 20 минут.

- на территории сельсовета имеются источники наружного противопожарного водоснабжения, это река Белая, р. Куганак, к которым должны быть предусмотрены подъезды для забора воды пожарными машинами;

-На территории сельского поселения запроектировано пождепо по 2 автомобиля в с. Новый Краснояр, что позволить соблюсти технический регламент по нормативному времени прибытия (20 мин. для сельской местности).

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров

- тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15Х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

- на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

- противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должно быть не менее 15 метров.

Предусмотрена защита от удара молнии проектируемых объектов.

Территория сельского поселения Красноярский сельсовет находится в зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций могут являться: промышленные предприятия г.Стерлитамака, г. Салавата, и Стерлитамакского района, автомагистрали, по которым осуществляется перевозка взрывопожароопасных грузов, автостоянки, АЗС и АГЗС, магистральные трубопроводы, газопроводы высокого и низкого давления, газораспределительные пункты а также гидротехнические сооружения.

Системы инженерно-транспортного обеспечения территории запроектированы с учетом действующих норм. Объект должен включаться в общегосударственную систему оповещения (радио, телефон, факс, телевидение).

Для летних месяцев характерны ливневые дожди, часто сопровождающиеся грозами, градом и штормовыми ветрами. Наиболее активная грозовая деятельность развивается в июне-июле. Практически 1 раз в 2-3 года на территории района возникают ураганные ветра, которые приводят к частичным разрушениям объектов сельскохозяйственного значения, строений.

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера

- Гидравлически опасные объекты: Источники гидравлической опасности на территории сельского поселения отсутствуют;

- Источники радиационной опасности на территории района проектирования отсутствуют.

- Источники химической опасности на территории сельского поселения отсутствуют.

- Источниками взрыво - пожароопасности являются предприятия:

- .Автозаправочные станции 2 шт.

- Магистральный газопровод «Кумертау – Ишимбай».

- Источниками техногенных ЧС могут быть аварии магистральном нефтепроводе при пересечении с основными транспортными магистралями, коридоры линий высоковольтных передач и газопроводов.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

-разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

-подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

-своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

-содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

-поддержание в постоянной технической исправности и готовности техники;

-санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ (аварийно-химически-опасные вещества);

-снабжение населения средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг мест добычи нефти;

- эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных поражений;

- защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными, химическими веществами.

- защита от удара молнии проектируемых объектов.

##### Глава Х. Первая очередь строительства

В первую очередь строительства включены:

-кварталы с.Новый Краснояр, д. Катениновский, д. Косяковка, д. Чувашский Куганакд. Михайловка-2 - застройка индивидуальными жилыми домам;

Всего на 1 очередь предлагается построить 140,9 тыс м2 общей площади/ 1068 квартир.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди*

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди рассчитана по укрупнённым показателям

таблица №10.1

| №№ | Наименование | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 3413 |
| 2 | Социальное и культурно-бытовое строительство | 1507 |
| 3 | Инженерная инфраструктура и благоустройство | 658 |
|  | Всего | 5605 |

Примечание: * уточняется на последующих стадиях проектирования.

##### Глава XI. Основные технико-экономические показатели

таблица №11.1

| № № | Показатели | Единица измерения | Ранее утвержденный генплан// существующее положение | Расчетный срок строительства 2040т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория сельсовета всего в том числе: | га | 7587,86 | 7587,86 |
| 1.1 | -территории населённых пунктов всего | « | 544,43 | 964,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2 | с. Новый Краснояр | га | 161,76 | 231,25 |
| 1.1.3 | д. Катениновский |  | 22,38 | 165,97 |
| 1.1.4 | с. Косяковка | га | 119,88 | 174,98 |
| 1.1.5 | д. Михайловка | « | 48,19 | 187,5 |
| 1.1.6 | с. Танеевка | « | 64,18 | 64,18 |
| 1.1.7 | д. Черкассы | « | 62,32 | 62,89 |
| 1.1.8 | д. Чувашский Куганак | « | 65,72 | 77,84 |
| 2 | Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе: | « | 7043,43 | 6623,26 |
|  | из них: |  |  |  |
| 2.1 | -земли сельскохозяйственного назначения | « | 5397,87 | 4944,98 |
| 2.2 | -Земли водного фонда |  | 298,8 | 298,8 |
| 2.3 | -земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиденья, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | « | 662,58 | 736,91 |
| 2.4 | -особо экономические зоны (ОЭЗ) | « | - | - |
| 2.5 | -леса(ГЛФ) |  | 535,1 | 535,1 |
| 2.6 | - земли особо охраняемых природных территорий (учтены в составе др. категорий) |  | - | - |
| 2.7 | - кладбища | Га | 3,12 | 5,28 |
| 2.8 | -Озеленение санитарно-защитных зон | Га | -//- | -//- |
| 2.9 | -Озеленение водоохранных зон | Га | -//- | -//- |
| 2.10 | -прочие | « | 145,96 | 102,19 |
| 3 | Население всего по сельсовету | тыс.чел. | 1,604 | 5,575 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | с. Новый Краснояр | « | 0,496 | 1,500 |
| 3.2 | д. Катениновский | « | 0,025 | 1,420 |
| 3.3 | с. Косяковка | « | 0,741 | 0,835 |
| 3.4 | д. Михайловка | « | 0,008 | 1,410 |
| 3.5 | с. Танеевка |  | 0,119 | 0,120 |
| 3.6 | д. Черкассы |  | 0,011 | 0,010 |
| 3.7 | д. Чувашский Куганак |  | 0,204 | 0,280 |
| 4 | Общая площадь жилого фонда, всего по сельсовету | тыс.кв.м/квартир,шт. | 60,4624/855 | 233,922/2791 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | -индивидуальная застройка с участками |  | 59,9586/849 | 233,418/2785 |
|  | -секционная застройка |  | 0,5038/6 | 0,5038/6 |
| 4.2 | Новое строительство всего | « |  | 85,8906/593 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  |  | 85,8906/593 |
|  | -секционная застройка |  |  | - |
|  | с. Новый Краснояр в том числе | « | 20,8196/228 | 55,819/478 |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | 20,3158/222 | 55,3152/472 |
|  | -секционная застройка |  | 0,5038/6 | 0,5038/6 |
|  | д. Катениновский | « |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | 4,5761/72 | 53,4011/392 |
|  | с. Косяковка | « |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | 18848,1/271 | 23,270/704 |
|  | д. Михайловка |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | 2,8237/71 | 51,8937/491 |
|  | с. Танеевка |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | 6,5871/91 | 6,5871/91 |
|  | д. Черкассы |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками |  | 0,7421/17 | 0,7421/17 |
|  | д. Чувашский Куганак |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками |  | 2,8237/71 | 9,660/140 |
| 4.3 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/чел | 37,7 | 36,6 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | Мест | -//40 | 307/55 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | -//124 | 803//144 |
| 5.3 | Внешкольные учреждения | мест | -//- | 118/14,4 |
| 5.4 | стационар | коек | -//- | 54/13,5 |
| 5.5 | Поликлиники( Врачебные амбулатории, ФАП) - всего/1000 чел | пос/см | -//75 | 190/18,75 |
| 5,6 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобилей | -//- | 2/0,21 |
| 5.7 | Аптеки | объект | -//- | 3 |
| 5.8 | Социальное обслуживание населения | объект | -//1 | 3 |
| 5.9 | Спортивные залы, всего/1000 чел | кв.м | -//216 | 956/160 |
| 5.10 | Бассейны, всего/1000 чел | кв.м | -//- | 200/25 |
| 5.11 | Центры досуга/1000 чел | посещений | -//320 | 500/80 |
| 5.12 | Кинотеатры/1000чел | мест | -//-Зрит. зал в ДК | 100/25 |
| 5.13 | Библиотеки | Тыс. томов | -//19,3 | 40,7/4 |
| 5,14 | ЖЭО | объект | -//- | 1 |
|  | Пункт приема вторсырья | объект | -//- | 1 |
| 5.15 | пождепо | машин | -//- | 1 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 10,8 | 10,8 |
| 6.2 | Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования Красноярский С.С.) | км | 39,815 | 71,421 |
| 6.2.1 | в том числе: |  |  |  |
| 6.2.2 | Дорога межмуниципального и регионального значения |  | 9,95 | 9,95 |
| 6.2.3 | Дороги местного значения |  | 29,865 | 52,548 |
| 6.2.4 | главные и основные в жилой застройке | « | 20,965 | 36,464 |
| 6.3 | Площадь территории | га | 7587,86 | 7587,86 |
| 6.4 | Площадь улиц и дорог | га | 23,571 | 40,222 |
| 6.5 | Плотность уличной сети (всего): | км/га | 0,0051 | 0,0094 |
| 6.6 | Площадь улиц и дорог в % от территории | % | 0,31 | 0,53 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление максимальное суточное - всего | куб м/ сут. |  | 1201,2 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод максимальное суточное –всего | куб.м/ сут. |  | 1201,2 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  | 1320 |
| 7.3 | Электроснабжение (без учета промышленных предприятий) | Нагрузка, кВт |  | 2556,324 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление тепла | Гкал/ час |  | 7,4 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление газа - всего | Тыс.куб.м/ год |  | 6642,3 |
| 7.6 | Связь | Номеров |  | 3650 |
| 7.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 7.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.8.1 | Объем твердых бытовых отходов | т/год |  | 1666,37 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | т/год //% |  | 1049,81//63 |
|  | Объем твердых бытовых отходов | м3/год |  | 10870 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общая площадь действующих кладбищ в т.ч. в границах насел.пунктов | Га | 3,12 | 6,39 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений (без учета промышленного строительства)** | Млн. руб. |  | 5605 |

Примечание: баланс земель рассчитан графически в программе ГИСИнГЕО

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

1) для создания площадок нового градостроительного освоения;

2) для строительства учреждений рекреации и туризма;

3) под строительство новых автомобильных дорог;

4) под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.

Для исключения кадастровых ошибок, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения Красноярский  сельсовет предусмотрено расширение границ населённых пунктов с. Новый Краснояр, д.Катениновский, с. Косяковка, д. Михайцловка, д. Чувашский Куганак.

Перечень земельных участков, включаемых в границы СП Красноярский сельсовет Стерлитамакский район РБ (на основании письма Администрации МР Стерлитамакский район РБ) без изменения категории земель:

1. с. Новый Краснояр, включение в границы населенного пункта существующего жилого дома на станции, для устранения кадастровых ошибок. Включение в границы жилого квартала с участками, имеющие категорию земель: земли населенных пунктов

- 02:44:000000:2458  (часть участка) 0,22 Га  категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения, для создания рекреации.

- 02:44:111001:76   8,4476 Га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:681  0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:675 0,1014 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:682 0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:689 0,1015 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:683 0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:677 0,1016 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:684 0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:685 0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:686 0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:679 0,1016 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:688 0,0988 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:680 0,0993 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:687 0,0980 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:676 0,0990 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:673 0,1080 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:666 0,1060 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:665 0,1060 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:664 0,1060 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:672 0,0965 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:671 0,0960 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:670 0,0960га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:669 0,0960 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:662 0,1074 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:663 0,1018 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:699 0,1051 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:700 0,1023 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:701 0,1026 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:702 0,1005 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:703 0,1015 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:704 0,1016 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:705 0,1007 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:706 0,1000 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:707 0,1004 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:708 0,1005 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:709 0,1019 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:710 0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:711 0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:690 0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:691 0,1020 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:692 0,1005 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:693 0,1002 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:694 0,1024 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:695 0,1007 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:696 0,1009 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:697 0,1003 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110301:698 0,1002 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

Всего:13,33 га

2. с. Косяковка , включение в границы населенного пункта существующих  участков на станции, для устранения кадастровых ошибок, имеющих категорию земель: земли населенных пунктов:

- 02:44:110502:554,   0,065 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110502:551,   0,0043 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110502:447,   0,050 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110502:452,   0,010 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110502:498,   0,0388 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110501:462,   0,1158 га  категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110501:395,   0,1500 га  категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110501:455,   0,1000 га  категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110501:454,   0,1000 га  категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110502:174,   0,0427 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

Всего:0,6766 га

3. д. Михайловка, включение в границы населенного пункта существующих  участков на станции, для устранения кадастровых ошибок, имеющих категорию земель: земли населенных пунктов:

- 02:44:110201:152,   0,0646 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:154,   0,0492 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:156,   0,0567 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:151,   0,0671 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110801:44,   0,0560 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:149,   0,0661 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:72,   0,0489 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:71,   0,0776 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:70,   0,0228 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:68,   0,0627 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:69,   0,0636 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:66,   0,0714 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:63,   0,0522 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:61,   0,0308 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:60,   0,0779 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:59,   0,0507 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:58,   0,0515 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:57   0,0555 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:56,   0,0464 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:55,   0,0711 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

- 02:44:110201:54,   0,0774 га категория  населенных пунктов, включаем в границы поселения

Всего:1,22 га

##### Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в границы населенных пунктов и планируемых к переводу в иные категории на расчетный срок.

Таблица 11. 2

| № | Населенный пункт | Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населенного пункта | Площадь всего участка, га | Категория земель, существующая/ вид использования | Вид собственности (паевые муниципальные, не разграничена)/ | Наименование Землепользователя (аредатора)/ /Кадастровая стоимость участка или части участка | Площадь участка, вошедшего в состав населенного пункта, га / категория земель/планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Включаемые |
| 2 | с. Новый Краснояр | 02:44:111001:1 | 71,8035 | Нет категории/ Населенный пункт/ | - | СП Красноярский с/с 2699811.6 | 0,51/ земли населенных пунктов / Озеленение, рекреация |
| 3 | с. Новый Краснояр | 02:44:110301 частькадастрового участка | 0,43 | Земли сельскохозяйственного назначения / для сенокошения | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с | 0,43/ земли населенных пунктов / кладбище |
| 5 | с. Новый Краснояр | 02:44:110901:40 | 22,0 | Земли сельскохозяйственного назначения / для сенокошения | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с 845907,63 | 20,0 / земли населенных пунктов / кладбище |
| 6 | с. Новый Краснояр | 02:44:110901:29 часть кадастрового участка | 18,2 | Земли сельскохозяйственного назначения / для сенокошения | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с 694330,59 | 18,2 / земли населенных пунктов / кладбище |
| 7 | с. Новый Краснояр | 02:44:110901:38 часть кадастрового участка | 143,5465 | Земли сельскохозяйственного назначения / для сенокошения | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с 5469121.65 | 17,0 / земли населенных пунктов / кладбище |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 56,16 |
| 8 | д. Катениновский | 02:44:110901:38 часть кадастрового участка | 143,5465 | Земли сельскохозяйственного назначения / для сенокошения | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с 5469121.65 | 25,43 / земли населенных пунктов /, Комплексное освоение территории ИЖС (индивидуальное жилищное строительство, Озеленение, рекреация ), |
| 9 | д. Катениновский | 02:44:110901:28 | 76,1549 | Земли сельскохозяйственного назначения / для сенокошения | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с 2901501.69 | 74,83 земли населенных пунктов / ИЖС (рекреация, объекты соцкультбыта), |
| 10 | д. Катениновский | 02:44:091101:67 | 43,33 | Земли сельскохозяйственного назначения / для сенокошения | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с 1841588,75 | 43,33 земли населенных пунктов / ИЖС (рекреация, объекты соцкультбыта), |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 143,59 |
| 11 | с. Косяковка | 02:44:111101:43 | 17,9334 | Нет категории/ Населенный пункт/ Озеленение | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с 343215,0 | 0,73 земли населенных пунктов / (санитарно-защитное озеленение), |
| 12 | с. Косяковка | 02:44:111101:138 | 0,2899 | Земли сельскохозяйственного назначения/ ИЖС | Частная собственность | СП Красноярский с/с 11045.19 | 0,2899 земли населенных пунктов / ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), |
| 13 | с. Косяковка | 02:44:111101:92 | 0,23 | Земли сельскохозяйственного назначения/ИЖС | Частная собственность | СП Красноярский с/с 1085416,0 | 0,23 земли населенных пунктов / ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), |
| 14 | с. Косяковка | 02:44:110502 Часть кадастрового квартала | - | Нет категории/земли общего пользования | Не разграничена | СП Красноярский с/с - | 1,3 земли населенных пунктов / (дороги, придорожный сервис ), |
| 15 | с. Косяковка | 02:44:110501 (часть кадастрового квартала) | - | Нет категории/ земли общего пользования | Не разграничена | СП Красноярский с/с - | 0,2886 земли населенных пунктов / территория общего пользования |
| 16 | с. Косяковка | 02:44:111001:67 | 0,0249 | Нет категории/ земли общего пользования | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с 948.69 | 0,0249 земли населенных пунктов / территория общего пользования |
| 17 | с. Косяковка | 02:44:111101:40 часть кадастрового участка | 369,8071 | Земли сельскохозяйственного назначения/ для сенокошения | Земли публично-правовых образований СПКК "Красное Знамя" | СП Красноярский с/с 15 716 801,75 | 6,36 земли населенных пунктов / земли населенных пунктов (перспектива развития насел.пункта), |
| 18 | с. Косяковка | 02:44:111101:40 часть кадастрового участка | 369,8071 | Земли сельскохозяйственного назначения/ для сенокошения | Земли публично-правовых образований СПКК "Красное Знамя" | СП Красноярский с/с 15 716 801,75 | 25,6696 земли населенных пунктов / земли населенных пунктов (перспектива развития насел.пункта), расширение сущ. кладбища, санитарно-защитное озеленение, перспектива развития инженерной инфраструктуры, автомобильного транспорта |
| 19 | с. Косяковка | 02:44:111101:43 | 17,93 | Земли сельскохозяйственного назначения/ для сенокошения | - | СП Красноярский с/с 683262.54 | 15,317 земли населенных пунктов / земли населенных пунктов перспектива развития инженерной инфраструктуры, автомобильного транспорта |
| 20 | с. Косяковка | 02:44:111101:142 | 4,21 | Земли сельскохозяйственного назначения/ для сенокошения | - | СП Красноярский с/с 179146 | 4,21 земли населенных пунктов / земли населенных пунктов перспектива развития инженерной инфраструктуры автомобильного транспорта |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 54,42 |
| 21 | д. Михайловка | 02:44:111001:26 (часть кадастрового участка) | 27,6245 | Нет категории/для сенокошения | Земли публично-правовых образований | СП Красноярский с/с 1052493.45 | 14,29 земли населенных пунктов (перспектива развития насел.пункта), |
| 22 | д. Михайловка | 02:44:110201 (часть кадастрового квартала) | - | Нет категории/ СНТ | Не разграничена | СП Красноярский с/с 1052493.45 | 5,73 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 23 | д. Михайловка | 02:44:110801:202 | 0,1014 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 60971.82 | 0,1014 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 24 | д. Михайловка | 02:44:110801:51 | 0,0791 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 47562.83 | 0,0791 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 25 | д. Михайловка | 02:44:110801:52 | 0,0665 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 39986.45 | 0,0665 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 26 | д. Михайловка | 02:44:110801:50 | 0,0769 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 46239.97 | 0,0769 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 27 | д. Михайловка | 02:44:110801:48 | 0,0525 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 31568.25 | 0,0525 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 28 | д. Михайловка | 02:44:110801:47 | 0,0518 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 31147.34 | 0,0518 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 29 | д. Михайловка | 02:44:110801:45 | 0,0659 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 39625.67 | 0,0659 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 30 | д. Михайловка | 02:44:110801:36 | 0,0607 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 36498.91 | 0,0607 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 31 | д. Михайловка | 02:44:110801:35 | 0,0527 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 31688.51 | 0,0527 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 32 | д. Михайловка | 02:44:110801:33 | 0,0736 | Земли сельскохозяйственного назначения/ СНТ | Частная собственность | СП Красноярский с/с 44255.68 | 0,0736 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 33 | д. Михайлвка-2 | 02:44:110801 (часть кадастрового квартала) | 128,0 | Нет категории | Не разграничен | СП Красноярский с/с | 128,0/ земли населенных пунктов /(перспектива развития насел.пункта), Комплексное освоение территории, ИЖС (индивидуальное жилищное строительство, Озеленение, рекреация, туризм ), |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 148,7 |
| 34 | д. Черкассы | 02:44:110601 (часть кадастрового квартала) | - | Нет категории/для сенокошения | Не разграничена | СП Красноярский с/с | 0,57 земли населенных пунктов / рекреация |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 0,57 |
| 35 | д. Чувашский Куганак | 02:44:110102 (часть кадастрового квартала) | - | Нет категории/ ИЖС | Не разграничена | СП Красноярский с/с 44255.68 | 5,05 земли населенных пунктов / ИЖС |
| 36 | д. Чувашский Куганак | 02:44:110101 (часть кадастрового квартала) | 5,06 | Нет категории | Не разграничена | СП Красноярский с/с | 5,06/ земли населенных пунктов ИЖС |
| 37 | д. Чувашский Куганак | 02:44:110101 (часть кадастрового квартала) | 2,01 | Нет категории | Не разграничена | СП Красноярский с/с | 2,01/ земли населенных пунктов ИЖС / Сан-защит Озеленение, |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 12,12 |
|  |  | Итого по сельсовету: |  |  |  |  | 426,56 |

##### Сведения о земельных участках, предусмотренных к переводу в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

таблица №11.3

| № | Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Наименование функциональной зоны | Площадь всего участка, га | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб. | Площадь участка, планируемого к переводу в иные категории, га | Обоснование выбора территории (в соответствии пп.2 п.7 ст.23 ГрК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:44:110901:666 | Новотроевская площадь, Месторождение песка и ПГС, лицензия УФА 03361 ТЭ, ООО «СТР-Неруд» | 35,2624 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1498652,0 | 35,2624 | иных вариантов размещения не имеется; |
| 2 | 02:44:111101:154 | Месторождение Красноярское ОПИ (гравий, песок), разрабатываемое для собственных нужд | 25,2882 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 963480.42 | 25,2882 | иных вариантов размещения не имеется |
| 3 | 02:44:111101:149 | Территория кладбища д.Косяковка | 0,9805 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 41671.25 | 0,9805 | иных вариантов размещения не имеется |
| 4 | 02:44:111001:50 часть участка | Территория кладбища д. Чувашский Куганак | 363,7 618 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 13 859 324,58 | 0,62 | иных вариантов размещения не имеется |
| 5 | 02:44:110901:28 часть участка | Территория кладбища с. Новый Краснояр | 76,1549 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2 901 501,69 | 0,50 | иных вариантов размещения не имеется |
| 5 | 02:44:110901:40 часть участка | Территория кладбища с.Новый Краснояр | 22,2 023 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 845 907,63 | 0,06 | иных вариантов размещения не имеется |
| 7 | 02:44:110801:16 часть участка | Инвестиционная площадка для развития производственных предприятий | 1312,3943 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 50002222.83 | 7,38 | 1)площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета; 2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района; 3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения; 4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 5) иных вариантов размещения не имеется. |
| 8 | 02:44:110801:16 часть участка | Инвестиционная площадка для расширения существующей фермы | 1312,3943 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 50002222.83 | 4,64 | 1)площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета; 2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района; 3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения; 4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 5) иных вариантов размещения не имеется. |
| 9 | 02:44:151201:81 часть участка | Инвистиционная площадка для развития объектов придорожного сервиса | 15,2 983 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 561 447,61 | 1,76 | 1)площадная характеристика территорий основа на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета; 2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района; 3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения; 4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 5) иных вариантов размещения не имеется. |
|  | ИТОГО: | 76,49 |

##### Проектный баланс земель территории СП Красноярский сельсовет

таблица №11.4

| № п/п | Категория земель (согласно ст.7 земельного кодекса РФ) | Площадь, га (Существующее положение 2021) | Площадь, га (Расчетный срок до 2040) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5397,87 | 4944,98 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 544,43 | 964,6 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиденья, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 665,7 | 742,19 |
| 4 | Земли лесного фонда | 535,1 | 535,1 |
| 5 | Земли водного фонда | 298,8 | 298,8 |
| 6 | Земли запаса | 145,96 | 102,19 |
| Итого в административных границах | 7587,86 | 7587,86 |

С Изменениями после замечаний Минтранса 30.06.2022

# Text boxes

Территория сельского кладбища, восточнее  с. Н. Краснояр

Расширение границ д.Чувашский Куганак

Расширение границ д.Чувашский Куганак

Расширение границ с. Новый Краснояр п. Солнечный

Расширение границ с. Новый Краснояр п. Солнечный

Расширение границ д.Катениновский

Расширение границ с. Новый Краснояр

Территория сельского кладбища, восточнее  с. Косяковка

Инвестиционная площадка

Инвестиционная площадка для производственных зон предприятий

Карьер ОПИ для собственных нужд

Карьер ОПИ для собственных нужд

Территория сельского кладбища, северо-восточнее с. Косяковка

Территория сельского кладбища, южнее д. Чувашский Куганак

Санитарно-защитное озеленение сельского кладбища, севернее  д. Новый Краснояр

Территория сельского кладбища, севернее  д. Новый Краснояр

Автостанция, АЗС, придорожный сервис

Инвестиционная площадка

Инвестиционная площадка

Для сельхозпредприятия

придорожный сервис

Зона рекреации

Зона рекреации

Зона рекреации

Зона рекреации

Зона рекреации

Зона рекреации под лесопарк